Objekt PRO SILVA

Valentína

LS Hanušovce, OZ Prešov

Vyhotovil : Marek Pankuch, vedúci LO

Schválil   :  Ing. Pavel Mikluš  vedúci výroby OZ

Prešov, máj 2010

Zápisník PRO SILVA

| 1. Regionálne zaradenie (zo všeobecnej časti LHP) |
| --- |
| Lokalizácia a geografická situácia |  |
| Krajina: Slovenská republika | Lesná oblasť: 20 A – Slanske vrchy |
| Užívateľ (OZ): Prešov | Zemepisné súradnice: |
| LHC: Hanušovce | Rozpätie nadmorskej výšky:620–900 m.n.m. |
| Názov: Valentína | Prevládajúca expozícia: S,SV,SZ |
| Výmera: 112,19 ha | Priemerný sklon: 45 % |
| Klíma, geologické podložie, pôda |  |
| Klimatická oblasť: mierne teplá,okrsok mierne vlhký vrchovinový | Priem. ročné zrážky v mm: 700 mm |
| Geologické podložie: andezit | Priem. roč. teplota v °C: 8 |
| Prevládajúce pôdy: hnedá lesná pôda |  |
| 2. Prírodná a ekonomická situácia |  |
| Skupina lesných typov: Fp vst, Ft , Ftil | Prírode blízke hospodárenie od r. 2008 |
| Drevinové zloženie (odhadom v % podľa jednotlivých drevín): | Zaradenie do vekových tried (odhadom): |
| listnaté: BK 53 %,JH 12 %,JS 14 %,BH 1 % | I. - 17 %, II. - 36 %, III. - 0 %, IV. - 0 %, V. - 47 %, VI+ - 0 % |
| ihličnaté: JD 8 %,SM 8 %,SC 3 % | Produkcia a ťažba: |
| Zásoba 16.871 m3 | Plánovaný etát ročný 2,07m3/ha |
| Priem. zásoba (odhad z LHP): 150 m3/ha | z toho: úžitková hmota 90 %, palivo 10 % |
| Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 45 % | Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):5,64 |
| Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 35 % | z toho prir. obnova100%, umelá obnova 0% |
| Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 20 % | Z toho na voľ. pl. 0%, pod clonou por.100% |

| 3. Kritériá prírode primeranej pestovateľskej techniky | celkom prevládajúce >75 % | veľmi časté 50-75 % | čiastočne prevládajúce 25-50 % | zriedkavé <25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pestovanie porastovej zásoby, pred-nosť výchovy porastu pred obnovou |  | + |  |  |
| Výberkové hospodárstvo, forma stromová |  |  |  | + |
| Ťažba podľa cieľových hrúbok jednotlivých stromov alebo skupín |  |  |  | + |
| Holorubný hospodársky spôsob |  |  |  | + |
| Prirodzená obnova | + |  |  |  |
| Umelá obnova na voľnej ploche alebo pod clonou porastu |  |  |  | + |
| Vertikálna štruktúra porastu, vertikálne členenie na malých plochách |  |  | + |  |
| Horizontálna štruktúra porastu (medzery, skupiny ap.) |  |  | + |  |
| Porasty prispôsobené ako biotopy pre zver |  | + |  |  |
| Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií | + |  |  |  |
| Poznámky |  |
| 4. Kritériá drevinového zloženia |  |  |  |  |
| Autochtónne dreviny, pôvodné na stanovišti | + |  |  |  |
| Nepôvodné, ale stanovištne prispôsobené dreviny |  | + |  |  |
| Zmiešané lesy, možnosti tvorby zmiešaných lesov | + |  |  |  |
| Zriedkavé dreviny (bh,mk, bx, cs ap.) | + |  |  |  |
| Prirodzene sprievodné dreviny pri výstavbe lesa (jb, br, os, vr) | + |  |  |  |
| Poznámky |  |
| 5. Kritériá zabezpečenia Biodiverzity |  |  |  |  |
| Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace | + |  |  |  |
| Biodiverzita flóry – prízemnej vegetácie | + |  |  |  |
| Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť avifauny (vtákov) | + |  |  |  |
| Spontánne dynamické vývojové procesy (sukcesie s br, bo ap.) | + |  |  |  |
| Historické pestovateľské formy (napr. nízke lesy) s ohľadom na biodiverzitu |  |  |  | + |
| Poznámky |  |

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:

Objekt vytvorený v blízkosti zriadenej GZ pre bresta horského (výmera 67,72 ha) pre zvýšenie biodiverzity bresta  horského a zachovanie diverzity genofondu buka lesného, javora horského, jaseňa štíhleho s využitím ich prirodzenej dynamiky, ale cez efektívne využitie ich produkčného potenciálu a stanovišťa. Pôvodnú staršiu prevažne jednovrstvovú štruktúru listnatých porastov výškovo aj hrúbkovo rozdiferencovať s podporou vhodného zmiešania a podporou bresta horského, ktorý ako ohrozená drevina so svojim zastúpením v tejto lokalite javí známky potenciálnej odolnosti voči svojim biotickým škodcom. Výchovu v mladších zmiešaných porastoch so zastúpením ihličnatých drevín, jedle a smreka, zamerať na vytváranie vertikálnej a horizontálnej štruktúry s podporou zvyšovania kvality produkcie a cieľavedomé ovplyvňovanie drevinového zloženia. Uplatňovaním viacerých postupov a vzájomným porovnávaním ich účinnosti a efektívnosti docieliť prebudovu  porastov na prírode blízky les.

# Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:

Obnovné ťažby

# V pláne hospodárskych opatrení LHP na roky 2008  -  2017 v jednom poraste (271), ktorý je v objekte s predpisom OŤ, je ako pokyn  uvádzaný maloplošný skupinový clonný rub na 2 výšky porastu, 2x za decénium, intenzita zásahu  - 33 %. Z ťažbovo obnovných postupov sa využíva ťažba JMP + približovanie LKT  -  sklon 45%, terén členitý.

# Výchovné ťažby

V porastoch do 50 rokov LHP predpisuje intenzitu zásahu 10 – 15 % zo zásoby porastu. Počet zásahov – 2 x za decénium. Výchovné zásahy v listnatých častiach sa vykonávali v úrovni a v ihličnatých aj v podúrovni, prevažné s negatívnym a zdravotným výberom. Vzdialenosť medzi linkami 40 – 50 m , šírka liniek 2,5 m (pre LKT, približovanie nahŕbkovaného dreva koňmi). Výchovou v týchto porastoch som sa zameriaval na zvýšenie stability, produkcie a  kvality, hlavne v prospech javora horského, buka lesného a jaseňa štíhleho.

# Obnova lesa

Predpis obnovy je iba v dielci 271 a ten je 100% v prirodzenej obnove v zastúpení drevín BK 80%, JH 10% a BH 10%.

# Starostlivosť o mladé lesné porasty

Ochrana proti burine sa prevádza 1 x ročne, zriedka 2 x, odstraňuje sa černičie, malinčie po dobu, kým kultúra nespĺňa kritéria zabezpečenia. Ochrana proti zveri sa vykonávala individuálne repelentami na drevinách jedľa biela a javor horský. Plecie ruby a prestrihávky som vykonával za účelom odstránenia nežiaducich drevín, uvoľnenia hospodárskych drevín a preriedenia nárastov.

# Výchova prečistkami

# Predpis prerezávok a čistiek je spravidla 1 x až 2 x za decénium, podľa stavu porastov a potreby. Výchovné zásahy sú vedené v úrovni s negatívnym výberom najmä v listnatých častiach (predrastavé rozrastlíky, obrastlíky, nekvalitné) v ihličnatých aj v podurovni so silnejším zásahom.

# Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA

# Obnovné ťažby

# Pre priblíženie sa štruktúre prírode blízkemu lesu budem v porastoch v rámci  prebudovy na viacvrstvové s mozaikovou štruktúrou využívať pri celoplošných zásahoch formou clonného rubu s výberom jednotlivým až v skupinách so zreteľom na stabilitu porastov, zvýšovania zásob, prirodzenej obnovy a v neposlednom rade aj efektívneho využitia rubne zrelých jedincov. Interval a intenzitu zásahov budem voliť podľa stavu porastov na základe sledovania počas ich vývoja. Pred samotnou ťažbou bude prevedená technologická príprava pracoviska, zameraná predovšetkým na vyznačenie približovacích liniek a ich terénnu úpravu, vzdialenosť liniek 30 – 40 m, ťažba prevádzaná smerovou stínkou s rozrezom kmeňov v poraste, minimalizovať poškodenie na stojacích kmeňoch, nárastoch a mladinách, následné približovanie s LKT s možným využitím aj koní v častiach na to vhodných.

# Výchovné ťažby

# Pri výchovných ťažbách do 50 rokov v porastoch so zastúpením jaseňa štíhleho v ktorých je v posledných dvoch rokoch monitorované odumieranie stromov tejto dreviny vplyvom viacerých biologických patogénov, čoho následkom došlo k rôznemu zníženie zakmenenia a tu je potrebné využiť a podporiť iné existujúce a nastupujúce vrastavé dreviny, pre zastabilizáciu porastov a tým dať aj základ k vzniku viacvrstvového porastu prírode blízkemu. V ostatných stabilných porastoch zvoliť interval a intenzitu na základe potreby cca 15%. Zahustiť sieť rozčleňovacích liniek, vzdialenosť 30 – 40 m. Pri samotnej ťažbe uplatniť smerovú stínku. Výchovnými zásahmi sa zamerať na úrovňový výber, úpravu drevinového zloženia s podporou bresta horského, stabilitu porastov a kvalitu produkcie.

# Obnova lesa

Predpoklad  prirodzenej obnovy  pri zmenených obnovných postupoch by mal dosiahnuť hranicu 95 %, umelá obnova iba v minimálnej miere pri vnášaní jedle bielej a bresta horského za účelom tvorby zmiešaných lesov s pôvodnými drevinami.

Spolupôsobením vytvárať podmienky pre prirodzenú obnovu úpravou pôdneho povrchu.

# Starostlivosť o mladé lesné porasty

Ochrana MLP proti zveri, hlavne javora horského a vnášanej jedle bielej. Ochranu proti odhryzú prevádzať individuálne. Plecími rubmi upravovať druhové zloženie nárastov a kultúr.

# Výchova prečistkami

V prečistkách odstrániť predrastlíky, nekvalitné jedince, jemne zasiahnuť do podúrovne. Ďalšie zásahy v úrovni. Využívať raciolizačné prečistky s podporou bresta horského a jedle bielej.

Demonštračné objekty

Porast  d.271

Charakteristika z LHP:

1. etáž: Výmera 19,96ha, vek 95 r. zakmen.0,7, zast. drevín bk 95,jh 5

2. etáž: Výmera 1,89 ha, vek 15 r., zakmen.0,10, zast. drevín bk 100,ojedinele jh,js,bh

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 6013 m3, z toho na ha 319 m3/ha.

Predpis  LHP:

Maloplošný skupinovitý clonný rub šírky na 2 výšky porastu, 2 zásahy v desaťročí, predpis ťažby 2000 m3, obnova na ploche 5,64 ha (prirodzene z toho 5,64 ha), intenzita zásahu 33%

Vykonané (doteraz): ťažba 1000 m3, obnova 2,82 ha (100% prirodzene)

Technologický postup:

Porast rozpracovať dostatočným počtom približovacích liniek ( 20 – 30 m ), smerová stinka, výroba skm s rozrezom na 2 ks, pohyb LKT iba po pribl. linkách, ošetrenie poškodených stromov Pelacolom

Dlhodobý zámer:

Uvoľniť existujúce skupinky 2.etáže a taktiež prirodzeného zmladenia buka, javora, jaseňa a bresta. Taktiež uvoľniť tenšie kvalitné jedince buka s možnosťou prírastku, rozdiferencovať porast, umelou obnovou vnášať dreviny jd a bh.

Porast  d.273 A

Charakteristika z LHP:

1. etáž: Výmera 4,06ha, vek 85 r. zakmen.0,7, zast. drevín bk 95,jh 5

2. etáž: Výmera 0,45 ha, vek 10 r., zakmen.0,10, zast. drevín bk 100,ojedinele jh,js,bh

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 1444 m3, z toho na ha 320 m3/ha.

Predpis  LHP: bez zásahu

Predpis po zmene :

Výchovná ťažba nad 50 r. za účelom prebudovy porastu, 2 zásahy v desaťročí, predpis ťažby 215 m3, intenzita zásahu 15%

Vykonané (doteraz): ťažba 0 m3, obnova  0 ha

Technologický postup:

Porast rozpracovať dostatočným počtom približovacích liniek ( 20 – 30 m ), smerová stinka, výroba skm s rozrezom na 2 ks, pohyb LKT iba po pribl. linkách, ošetrenie poškodených stromov Pelacolom

Dlhodobý zámer:

Postupným výberom odstrániť nekvalitné  jedince buka a javora. Uvoľniť existujúce skupinky 2.etáže a taktiež prirodzeného zmladenia buka, javora, jaseňa a bresta. Taktiež uvoľniť tenšie kvalitné jedince buka a javora s možnosťou prírastku, rozdiferencovať porast, neskôr umelou obnovou vnášať dreviny jd a bh.

Porast  d.273 B

Charakteristika z LHP:

1. etáž: Výmera 1,03ha, vek 35 r. zakmen.0,80, zast. drevín js 90,jh 10

2. etáž: Výmera 0,11 ha, vek 7 r., zakmen.0,10, zast. drevín bk 80,jh 20

Celková zásoba na ploche všetkých etáži : 135 m3, z toho na ha 118 m3/ha.

Predpis  LHP:

V mladších skupinách prečistka, na ostatnej ploche prebierka , intenzita zásahu 9 %

Vykonané (doteraz): ťažba 0 m3

Technologický postup:

Porast rozpracovať dostatočným počtom približovacích liniek ( 20 – 30 m ), smerová stínka, pohyb RZ iba po pribl. linkách, ošetrenie poškodených stromov Pelacolom

Dlhodobý zámer:

Negatívnym výberom odstrániť nekvalitné a poškodené jedince jaseňa. Jemne uvoľniť existujúce skupinky 2.etáže a taktiež prirodzeného zmladenia buka ,javora, jaseňa a bresta. Taktiež uvoľniť tenšie kvalitné jedince buka a javora s možnosťou prírastku, rozdiferencovať porast.

Porast  d.272

Charakteristika z LHP:

1. etáž: Výmera 16,00ha, vek 20 r. zakmen.0,80, zast.drevín js55,bk15,jh10,sm10,sc5,jd5

Celková zásoba na ploche všetkých etáži : 672 m3, z toho na ha 42 m3/ha.

Predpis  LHP:

Vo vyspelejších skupinách prebierka, v mladších skupinách prečistka, v hustejších skupinách prečistka 2x 1.zásah do ½ platnosti LHP, v redších skupinách bez zásahu. Intenzita zásahu 12 %.

Vykonané (doteraz): ťažba 0 m3

Technologický postup:

Porast rozpracovať dostatočným počtom približovacích liniek ( 20 – 30 m ), smerová stínka, pohyb RZ iba po pribl. linkách, ošetrenie poškodených stromov Pelacolom

Dlhodobý zámer:

Negatívnym výberom odstrániť nekvalitné a poškodené jedince jaseňa. Jemne uvoľniť existujúce skupinky jedle a taktiež prirodzeného zmladenia buka, javora, jaseňa a bresta. Taktiež uvoľniť tenšie kvalitné jedince buka a javora s možnosťou prírastku, jemne  rozdiferencovať porast

Porast  d.274 A

Charakteristika z LHP:

1. etáž: Výmera 2,58.ha, vek 90 r. zakmen. 0,80., zast. drevín  bk 100 oj.bh,jh,js

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 996. m3, z toho na ha  386 m3/ha.

Predpis  LHP: bez zásahu

Predpis po zmene :

Výchovná ťažba nad 50 r. za účelom prebudovy porastu, 2 zásahy v desaťročí, predpis ťažby 150 m3, intenzita zásahu 15%

Vykonané (doteraz): ťažba 0 m3, obnova  0 ha

Technologický postup:

Porast rozpracovať dostatočným počtom približovacích liniek ( 20 – 30 m ), smerová stinka, výroba skm s rozrezom na 2 ks, pohyb LKT iba po pribl. linkách, ošetrenie poškodených stromov Pelacolom

Dlhodobý zámer:

Postupným výberom odstrániť nekvalitné jedince buka. Uvoľniť existujúce skupinky  prirodzeného zmladenia buka, javora, jaseňa a bresta. Taktiež uvoľniť tenšie kvalitné jedince buka a javora s možnosťou prírastku, rozdiferencovať porast, neskôr umelou obnovou vnášať dreviny jd a bh.

Porast  d.283 A

Charakteristika z LHP:

1. etáž: Výmera 3,71.ha, vek 90 r. zakmen. 0,8, zast. drevín  bk 100 oj.bh,jh

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 1317 m3, z toho na ha  355 m3/ha.

Predpis  LHP: bez zásahu

Predpis po zmene :

Výchovná ťažba nad 50 r. za účelom prebudovy porastu, 2 zásahy v desaťročí, predpis ťažby 200 m3, intenzita zásahu 15%

Vykonané (doteraz): ťažba 0 m3, obnova  0 ha

Technologický postup:

Porast rozpracovať dostatočným počtom približovacích liniek ( 20 – 30 m ), smerová stinka, výroba skm s rozrezom na 2 ks, pohyb LKT iba po pribl. linkách, ošetrenie poškodených stromov Pelacolom

Dlhodobý zámer:

Postupným výberom odstrániť nekvalitné jedince buka. Uvoľniť existujúce skupinky  prirodzeného zmladenia buka, javora a bresta. Taktiež uvoľniť tenšie kvalitné jedince buka, javora a bresta s možnosťou prírastku, rozdiferencovať porast, neskôr umelou obnovou vnášať dreviny jd a bh.

| Výpočet zmeny nákladov na hospodársku činnosť z dôvodu zmeny v obnovných postupoch |
| --- |
|  | Č. porastu (ako celok) | t.j. | 271 | 273 A | 274A | 283A |  |
|  | celk. plocha (vrátane 2.(3) etáže | ha | 18,85 | 4,51 | 2,58 | 3,71 |  |
|  | zásoba na ha (všet.etáží) | m3 | 319 | 320 | 386 | 355 |  |
|  | Príslušnosť k HSLT |  | 411 | 411 | 411 | 411 |  |
|  | Zmena nákladov na ťažbovú činnosť | predpísaný rozsah ťažby | m3 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | navrhovaný rozsah ťažby | m3 | 2000 | 215 | 150 | 200 |  |
|  |  | Kalkulácia na pôvod. spôsob vykonania | na 1 m3 | € | 8,12 | 8,27 | 7,77 | 7,27 |  |
|  |  |  | na celý obj. | € | 16240 | 1778 | 1166 | 1454 |  |
|  |  | Kalkulácia na zmen. spôsob vykonania | na 1 m3 | € | 8,96 | 9,03 | 8,80 | 8,27 |  |
|  |  |  | na celý obj. | € | 17920 | 1941 | 1320 | 1654 |  |
|  |  | Rozdiel nákladov | v € | € | 1680 | 163 | 155 | 200 |  |
|  |  |  | v % | % | 10% | 9% | 13% | 14% |  |
|  | Zmena nákladov na pestovateľskú činnosť | Náklad na 1 ha zabezpeč. MLP | z um.ob. | € | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 |  |
|  |  |  | z pr. ob. | € | 712 | 712 | 712 | 712 |  |
|  |  | Prepis obnovy | umelá | ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | prirodz. | ha | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Predpokl. obnovy | umelá | ha | 0,20 | 0,10 | 0,03 | 0,08 |  |
|  |  |  | prirodz. | ha | 5,44 | 0,40 | 0,19 | 0,30 |  |
|  |  | Náklad na zabezpeč.porastu | pôv.sp. | € | 4016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | zmen.sp. | € | 4470 | 583 | 225 | 452 |  |
|  |  | Rozdiel nákladov | v € | € | 454 | 583 | 225 | 452 |  |
|  |  |  | v % | % | 11% | ######## | ######## | ######## |  |
|  | Predpokl. zmena v celkových nákladoch | Celk. náklad | pôv.sp | € | 20256 | 1778 | 1166 | 1454 |  |
|  |  |  | zmen.sp. | € | 22390 | 2525 | 1545 | 2106 |  |
|  |  | Rozdiel nákladov | v € | € | 2134 | 747 | 379 | 652 |  |
|  |  |  | v % | % | 11% | 42% | 33% | 45% |  |

|  |  | Objekt Pro silva Valentina |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výmera | exp. Sklon | vek | nad.v. | dreviny | zásoba | ťažba |
| 269 A 00 | 5,14 | sv55 | 25 | 780-880 | js60,jh15,bk10,sc5,sm5,jd5 | 592 | 55 |
| 269 B 00 | 7,19 | sv55 | 15 | 780-880 | js30,jh20,bk15,jm10,bh10,sm5,sc5,jd5 | 0 | 0 |
| 270 00 | 7,43 | sv60 | 85 | 690-780 | bk95,jh5 | 2385 | 0 |
| 271 01 | 16,96 | sv45 | 95 | 670-810 | bk95,jh5 | 6013 | 2000 |
| 271 02 | 1,89 | sv45 | 15 | 670-810 | bk100 | 0 | 0 |
| 272 00 | 16,00 | sv50 | 20 | 780-900 | js55,bk15,jh10,sm10,sc5,jd5 | 672 | 10 |
| 273 A 01 | 4,06 | sv40 | 85 | 740-820 | bk95,jh5 | 1444 | 0 |
| 273 A 02 | 0,45 | sv40 | 10 | 740-820 | bk100 | 0 | 0 |
| 273 B 01 | 1,03 | sv35 | 35 | 780-840 | js90,jh10 | 135 | 10 |
| 273 B 02 | 0,11 | sv35 | 7 | 780-840 | bk80,jh20 | 0 | 0 |
| 274 A 00 | 2,58 | sz45 | 90 | 700-780 | bk100 | 996 | 0 |
| 274 B 00 | 13,44 | sz50 | 25 | 720-860 | bk35,jh15,js5,sm20,jd20,sc5 | 954 | 10 |
| 274 C 00 | 0,69 | sz50 | 20 | 820-860 | jh60,bk30,js5,jb5 | 0 | 0 |
| 283 A 00 | 3,71 | sz35 | 90 | 650-720 | bk100 | 1317 | 0 |
| 283 B 00 | 9,07 | sz60 | 25 | 660-860 | bk35,jh20,jd25,sm20 | 826 | 20 |
| 283 C 00 | 3,28 | sz60 | 15 | 720-860 | bk75,jh15,jd5,sm5 | 0 | 0 |
| 284 A 00 | 11,31 | s50 | 30 | 620-720 | bk35,jh20,jd15,sm15,sc10,js5 | 1392 | 210 |
| 285 A 00 | 2,37 | s65 | 25 | 690-820 | jd50,bk30,jh20 | 140 | 10 |
| 285 B 00 | 5,48 | s65 | 10 | 700-820 | bk80,jh10,sc10 | 5 | 0 |
|  | 112,2 | sv,sz45 |  | 620-900 | bk53,js14,jh12,bh1,jm1,sm8,jd8,sc3 | 16871 | 2325 |

# Text boxes

smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy

približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)

približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)

určené OM           		X    miesta osobitného významu

iné:

Technologický nákres

(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy

približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)

približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)

určené OM           		X    miesta osobitného významu

iné:

Technologický nákres

(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)