# Objekt PRO SILVA

# H R O N E C

# LS Hronec, OZ Č. Balog

# Zápisník PRO SILVA

| 1. Regionálne zaradenie (zo všeobecnej časti LHP) |
| --- |
| Lokalizácia a geografická situácia |  |
| Krajina: SR | Lesná oblasť: 38b – Stolické, Veporské vrchy, 37 – Poľana |
| Užívateľ (OZ): Čierny Balog | Zemepisné súradnice: 19º 30´ 48º 40 |
| LHC: Lesy Hronec | Rozpätie nadmorskej výšky: 850 – 1250 m.n.m |
| Názov: Hrončokový grúň | Prevládajúca expozícia: severná |
| Výmera:235,89 | Priemerný sklon: 40% |
| Klíma, geologické podložie, pôda |  |
| Klimatická oblasť: Chladná | Priem. ročné zrážky v mm: 1000 |
| Geologické podložie: andezity pyroxenické s amfibolitom a biotitom | Priem. roč. teplota v °C: 5 |
| Prevládajúce pôdy: hnedá lesná poda |  |
| 2. Prírodná a ekonomická situácia |  |
| Skupina lesných typov: 5301, 5302, 5402 | Prírode blízke hospodárenie od r. 2006 |
| Drevinové zloženie (odhadom v % podľa jednotlivých drevín): | Zaradenie do vekových tried (odhadom): |
| listnaté: bk 47, jh 5, js 5 | I. - 2 %, II. - 2 %, III. - 0 %, IV. - %, V. - %, VI+ - 96% |
| Ihličnaté: Sm 40, jd 3 | Produkcia a ťažba: |
| Zásoba | Plánovaný etát ročný 10,63 m3/ha |
| Priem. zásoba (odhad z LHP):350 m3/ha | z toho: úžitková hmota 95 %, palivo 5 % |
| podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 60 % | Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 15,30 ha |
| Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 30 % | z toho prir. obnova 60%, umelá obnova 40 % |
| Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 10 % | z toho na voľ. pl. 60 %, pod clonou por. 40 % |

| 3. Kritériá prírode primeranej pestovateľskej techniky | celkom prevládajúce >75 % | veľmi časté 50-75 % | čiastočne prevládajúce 25-50 % | zriedkavé <25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pestovanie porastovej zásoby, pred-nosť výchovy porastu pred obnovou |  |  |  | + |
| Výberkové hospodárstvo, forma stromová |  |  |  | + |
| Ťažba podľa cieľových hrúbok jednotlivých stromov alebo skupín |  |  |  | + |
| Holorubný hospodársky spôsob |  |  |  | + |
| Prirodzená obnova |  | + |  |  |
| Umelá obnova na voľnej ploche alebo pod clonou porastu |  |  | + |  |
| Vertikálna štruktúra porastu, vertikálne členenie na malých plochách |  |  |  | + |
| Horizontálna štruktúra porastu (medzery, skupiny ap.) |  |  |  | + |
| Porasty prispôsobené ako biotopy pre zver |  | + |  |  |
| Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií |  | + |  |  |
| Poznámky |  |
| 4. Kritériá drevinového zloženia |  |  |  |  |
| Autochtónne dreviny, pôvodné na stanovišti | + |  |  |  |
| Nepôvodné, ale stanovištne prispôsobené dreviny |  |  |  | + |
| Zmiešané lesy, možnosti tvorby zmiešaných lesov | + |  |  |  |
| Zriedkavé dreviny (bh,mk, bx, cs ap.) |  |  |  | + |
| Prirodzene sprievodné dreviny pri výstavbe lesa (jb, br, os, vr) |  |  |  | + |
| Poznámky |  |
| 5. Kritériá zabezpečenia Biodiverzity |  |  |  |  |
| Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace |  |  |  | + |
| Biodiverzita flóry – prízemnej vegetácie |  |  | + |  |
| Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť avifauny (vtákov) |  |  | + |  |
| Spontánne dynamické vývojové procesy (sukcesie s br, bo ap.) |  |  |  | + |
| Historické pestovateľské formy (napr. nízke lesy) s ohľadom na biodiverzitu |  |  |  | + |
| Poznámky |  |

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

# Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA: Hrončokový Grúň

Objekt je vytvorený z génovej základne Hrončokový grúň a porastov 275 až 278 a porastom 288, ktoré boli pričlenené k objektu v roku 2006. Susedí s navrhovaným objektom na LUC Sihla pod názvom Bukovina. Génová základňa je vytvorená pre dreviny SM, JD, BK, JH, JS.

Objekt má výmeru 235,89 ha , z toho výmera GZ je 167,63 ha a výmera pričlenených porastov je 68,26 ha.

Je vytvorený nielen na ochranu genetickej diverzity a kvalitného genofondu drevín, ale aj na vytvorenie a udržanie štruktúry predmetného územia ako prírode blízkeho lesa. Bude si to vyžadovať zmenu podrastných hospodárskych spôsobov na jednotlivo a skupinovo zamerané hospodárske spôsoby, ktoré budú smerovať na vytvorenie horizontálnej a vertikálnej štruktúry porastov, skvalitňovanie a zvyšovanie porastovej zásoby. Zámerom je tiež dosiahnutie 100% prirodzenej obnovy s následným šetrením nákladov na pestovateľskú činnosť.

# Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:

# Obnovné ťažby

V pláne hospodárskych opatrení z roku 1995 až 2004 boli v niektorých porastoch, prípadne na ich častiach plánované skupinové prípadne účelové výbery jednotlivo. Toto sa však vzhľadom na kalamitu z roku 1996 a ďalších rokov nerealizovalo. Dá sa povedať, že tieto zásahy čiastočne aj keď treba dodať, že veľmi nevhodne, nahradilo spracovanie existujúcich kalamít – vetrová, korovcová.

V pláne hospodárskych opatrení Lesného hospodárskeho plánu /ďalej len „LHP“/ z roku 2005 – 2014 sa najčastejšie uvádzajú maloplošné clonné ruby /ďalej len „MCR“/ v pásoch na dve výšky porastu a doruby /ďalej len „DO“/. Keďže sme sa až v roku 2005 rozhodli pre budovanie prírode blízkeho lesa na predmetnom území,  na jednotlivý účelový výber zamerané hospodárske postupy sa nedostali do platného LHP.

Počet zásahov:  v priemere 1x za decénium.

Intenzita zásahu: pohybuje sa v rozpatí od 25 – 45% zo zásoby jednotlivých porastov.

Ťažbové postupy:  ťažba JMP + približovanie LKT, použitie koní 20%, priemerný sklon 35 – 45%, terén je čiastočne členitý vzhľadom na vývraty z predchádzajúcich kalamít.

Prevládajúce obnovné postupy:  MCR, DO

# Výchovné ťažby

V poraste do 50 rokov LHP predpisuje intenzitu zásahu 6% zo zásoby porastu, aj keď skutočne by bola potrebná okolo 10%.

# Obnova lesa

V LHP z roku 2005 – 2014 je predpis obnovy lesa na výmere 15,32 z toho prirodzenou obnovou 60  % a umelou 40 %. Spôsob vykonania umelej obnovy  jamkovou sadbou.

V predchádzajúcom období /roky 2000 – 2005/ sa vykonávala pomiestna príprava pôdy pod materským porastom, prekopávaním plochy 1x1m.  Príprava sa vykonávala v rokoch aspoň strednej úrody semena  jednotlivých drevín.

# Starostlivosť o mladé lesné porasty

Ochrana proti burine sa prevádza v porastoch, kde sa vykonala umelá obnova lesa a to spravidla 1x ročne. Odstraňuje sa calamagrostis, rubus po dobu, kým kultúra nespĺňa kritérium zabezpečenia.

Ochrana proti zveri sa vykonáva v porastoch, ktoré vznikli umelou obnovou a to individuálne Cervacolom a staniolom.

Plecie ruby sa zatiaľ nevykonávali vzhľadom na neprítomnosť nežiadúcich krov a drevín.

# Výchova prečistkami

# V minulom decéniu sa vykonala prerezávka 2x. Jednalo sa hlavne o zdravotný výber a podúroveň. Zásahy boli skôr silnejšie.

# Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA

# O princípoch prírode blízkeho hospodárenia sme na predmetnej ploche začali uvažovať v roku 2005. Vzhľadom na nové ciele a spôsoby obhospodarovania sme začali s inventarizáciou daného územia. Podľa stavu porastu by bolo potrebné prebudovu na výberkový spôsob uskutočniť v niekoľkých krokoch:

# Sprístupnenie porastov sieťou približovacích liniek

# Zdravotný výber

# Zmena štruktúry porastu /horizontálne, vertikálne/

# Úprava zásoby

# Obnovné ťažby

# Spôsob vykonania: účelový výber, výberkový rub  ( HS podrastový a výberkový )

# Pri prebudove na výberkový les  stačí jeden zásah za decénium, v ďalšom štádiu 1 – 2 zásahy za decénium podľa stavu porastu.

Intenzita zásahu:  Prvým zásahom, ktorý má charakter prípravného rubu /v našom prípade pôjde hlavne o zdravotný výber/, sa odoberie 20% zásoby. Ďalšie zásahy sú vykonávané podľa potreby a sú orientované na zvyšovanie prírastku, na úpravu zásoby na 1ha alebo zmenu štruktúry porastu

Ťažbové postupy: Veľmi dôležitá činnosť pred samotnou ťažbou je technologická príprava pracoviska, zameraná predovšetkým na vyznačenie približovacích liniek. Ťažba sa vykonáva smerovou stínkou k približovacím linkám, ktoré sú od seba

vzdialené cca 40m (±10m) podľa terénu. Kmene sa prerezávajú, aby pri približovaní boli čo najmenšie škody na stojatých kmeňoch  alebo nárastoch mladín (je zabezpečený dôsledný náter poškodených stromov PELACOLLOM).

Približovanie sa prevádza ŠLKT, v niektorých porastoch, podľa terénu je potrebné používať kone, hlavne v prvých zásahoch pri prebudovaní na výberkový spôsob, kde je pomerne veľa tenšej hmoty.

# Výchovné ťažby

Intenzita zásahu: je potrebné zvýšiť % ťažby aspoň na 10% zo zásoby porastu.

Spôsob vykonávania: výchovný zásah zameraný na zabezpečenie nezávislého rastu stromov – kvalita koruny, stabilita porastu, kvalita produkcie. Výberkovým rubom vykonávať ťažbu v hornej a strednej etáži.

Rozčlenenie: 40 m linkami s uplatnením smerovej stinky.

# Obnova lesa

Prirodzená obnova úplne prevládne, umelá sa stane len doplnkovým spôsobom (cca na ploche do 5%). Pre zabezpečenie žiaduceho drevinového zloženia bude potrebné citlivo pracovať so svetlom tak, aby agresívny buk úplne neprevládol a vytvorili sa podmienky aj pre obnovu jedle a smreka. Likvidovať pomiestne husté zmladenia buka tieniace konkurenčne slabší smrek a jedľu.

# Starostlivosť o mladé lesné porasty

Buk, smrek vo výberkovom spôsobe netreba chrániť proti burine ani proti zveri. Javor, jaseň, jedľu, brest chrániť proti zveri mechanicky proti ohryzu a to až do doby druhého prerezávkového zásahu.

Plecí rub a prestrihávku robiť za účelom redukcie počtu jedincov, stability a úpravy drevinového zloženia.

# Výchova prečistkami

V ihličnatých častiach porastov – prvým zásahom vyčistiť podúroveň (až 50% redukciou jedincov), ďalšie zásahy realizovať v úrovni.

V listnatých častiach porastov – prvým zásahom zabezpečiť  odstránenie predrastlíkov a nekvalitných jedincov, jemne zasiahnuť aj v podúrovni, ďalšie zásahy  v úrovni.

# Demonštračné objekty

# Porast    276

Charakteristika z LHP:

1. etáž: Výmera 15,19 ha, vek 105 r. zakmen. 0,6, zast. drevín sm 47, bk 46, jh 7

2. etáž: Výmera 3,80 ha, vek 10 r., zakmen. 0,2, zast. drevín bk 60, sm 20, jb 10, jh 10

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 7521  m3, z toho na ha  396 m3/ha.

Predpis LHP:

Mal. clon. rub v pásoch , šírka na 2 výšky porastu, pri ceste dorub, založiť 3 východiská obnovy. Šírka pásu 40 m.

Predpis ťažby 3000 m³, obnova na ploche 5,91 ha, z toho prirodzene 2,96 ha. Intenzita zásahu je 40 %.

Vykonané (doteraz): 0

Navrhované hospodárske opatrenia:

Hospodársky spôsob výberkový, forma skupinová, skupinový výberkový rub, v kombinácii s podrastovým hosp. spôsobom , forma podrast. maloplošná , účelový výber,, ťažba 2500 m3, intenzita zásahu 35%, predĺžená obnovná doba /40 až 50 rokov /,

1 zásah v decéniu, obnova na ploche 6,31 ha pod materským porastom. Malo by sa jednať o prirodzenú obnovu  na celej obnovovanej ploche.

Vzhľadom na to že sa na danom LUC ani v súčasnosti ani v minulosti neuvažovalo s princípmi výberkového hospodárenia, ako je uvedené vyššie porast je potrebné v prvom kroku  rozčleniť sieťou približovacích liniek. Predpokladá sa približovanie ŠLKT jednotlivo, krátenými kmeňmi.

V druhom kroku bude potrebné zamerať sa na podporu budúcich cieľových jedincov , pričom bude potrebné odstrániť nekvalitné rozrastavé a netvárne buky a zdravotný výber smreka.

V spodnej etáži sa po ťažbe prevedie výchovný zásah prerezávkou  a  prestrihávkou, na časti plochy plecí rub za účelom odstránenia jarabiny, hlavne na miestach zmladených smrekom a jedľou.

Technologický postup:

Ťažba JMP, približovanie ŠLKT jednotlivo, metóda krátených kmeňov.

Dlhodobý zámer:

Porast bude dlhodobo  vychovávaný pozitívnymi úrovňovými zásahmi s dlhou obnovnou dobou 40 až 50 rokov cieľom vytvoriť vertikálne a horizontálne členený následný porast. Cieľom je tiež zabezpečenie vyššieho podielu kvalitných a hrubších sortimentov. Samozrejmosťou je tiež do maximálnej možnej miery využiť prirodzenú obnovu lesa.

Pri dorúbaní hornej etáže v ďalšom období možnosť prebudovy na výberkový les.

Technologický nákres porast 276:

Porast  275

Charakteristika z LHP:

1. etáž: Výmera 3,05 ha, vek 110 r. zakmen. 0,5, zast. drevín sm 36, bk 46, jh 16, js 2

2. etáž: Výmera  1,31 ha, vek 10 r., zakmen. 0,3, zast. drevín bk 65, sm 25, jh 5, jb 5

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 1414 m3, z toho na ha   324 m3/ha.

Predpis LHP:

Maloplošný clonný rub v pásoch, šírka  na 1 výšku a na 2 výšky porastu , dorub , predpis ťažby 800 m3, obnova na ploche 1,72 ha (prirodzene z toho 0,88 ha), intenzita zásahu 55 % .

Vykonané (doteraz): 0

Navrhované hospodárske opatrenia:

Hospodársky spôsob výberkový,forma skupinová, skupinový výberkový rub, v kombinácii s podrastovým hosp. spôsobom , forma podrast. maloplošná , účelový výber, ťažba 600 m3, intenzita zásahu 40%, 1 zásah v decéniu, predĺžená obnovná doba /40 až 50 rokov /, predpokladané obnovné zastúpenie bk 50, sm 40, jh 5, jh 5

Vzhľadom na to , že sa na danom LUC ani v súčasnosti , ani v minulosti neuvažovalo s princípmi výberkového hospodárenia, ako je uvedené vyššie , porast je potrebné v prvom kroku  rozčleniť sieťou približovacích liniek. Predpokladá sa približovanie ŠLKT jednotlivo, krátenými kmeňmi.

V spodnej etáži sa po ťažbe prevedie výchovný zásah prerezávkou a prestrihávkou, na časti plochy plecí rub za účelom odstránenia jarabiny hlavne na miestach zmladených smrekom.

Technologický postup:

Ťažba JMP, približovanie ŠLKT jednotlivo, metóda krátených kmeňov.

Dlhodobý zámer :

Zámerom je  predĺžiť obnovnú dobu na 40 až 50 rokov s čo možno  maximálnou  prirodzenou obnovou. Tiež  súčasne podporovať objemový prírastok cieľových stromov a zabezpečiť  tak kvalitnú produkciu drevnej hmoty.  Ťažbové zásahy sú zamerané na usmerňovanie ďalšieho vývoja podružného porastu, pomáhajú vývoju prirodzenej obnovy a podporujú rast zostávajúcich jedincov. Dosiahnuť vertikálne a horizontálne rozvrstvenie porastu , pri dorúbaní hornej etáže v ďalšom období možnosť prebudovy na výberkový les.

Porast  288

Charakteristika z LHP:

1. etáž: Výmera 6,75 ha, vek 105 r. zakmen. 0,7, zast. drevín sm 29, bk 56, js 10, jh 5

2. etáž: Výmera 2,89 ha, vek  r., zakmen.0,5, zast. drevín bk 75, jh 10, js 10, sm 5

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3615 m3, z toho na ha   375 m3/ha.

Predpis LHP:

V strede maloplošný clonný rub na 2 výšky porastu, dorub na Z okraji, predpis ťažby 950 m3, obnova na ploche 1,77 ha (prirodzene z toho 1,29 ha), intenzita zásahu 26.% .

Vykonané (doteraz): 0

Navrhované hospodárske opatrenia:

Hospodársky spôsob podrastový, forma maloplošná , účelový výber, ťažba 1000 m3, intenzita zásahu 29 %, 1 zásah v decéniu,  nepretržitá obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie bk 55.,  sm 30, jh 10, js 5

Malo by sa jednať o prirodzenú obnovu  na celej obnovovanej ploche.

Rozčleniť sieťou približovacích liniek. Predpokladá sa približovanie ŠLKT jednotlivo, krátenými kmeňmi.

V spodnej etáži sa po ťažbe prevedie výchovný zásah prerezávkou a prestrihávkou.

Technologický postup:

Ťažba JMP, približovanie ŠLKT jednotlivo, metóda krátených kmeňov

Dlhodobý zámer:

Zámerom je prebudovať  porast na výberkový les s nepretržitou  obnovnou dobou a 100 % prirodzenou obnovou. Tiež súčasne podporovať objemový prírastok cieľových stromov a zabezpečiť tak kvalitnú produkci drevnej hmoty.

Porast  277

Charakteristika z LHP:

1. etáž: Výmera 14,86 ha, vek 105 r. zakmen. 0,7, zast. drevín sm 36, bk 56, jh 5, jd 3

2. etáž: Výmera 3,72 ha, vek 6 r., zakmen. 0,2, zast. drevín bk 45, jh 25, sm 20, jb 10

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 7421 m3, z toho na ha  399 m3/ha.

Predpis LHP:

Maloplošný clonný rub v pásoch , šírka na 2 výšky porastu , dorub na Z pri ceste ,predpis ťažby 1900 m3, obnova na ploche 3,61 ha (prirodzene z toho 1,82 ha), intenzita zásahu 26.% .

Vykonané (doteraz): V roku 2005 bola spracovaná kôrovcová kalamita v rozsahu 33 m³   a 143 m3 vetrová kalamita, všetko drevina smrek.

Navrhované hospodárske opatrenia:

Hospodársky spôsob výberkový,forma skupinová, skupinový výberkový rub,v kombinácii s podrastovým hosp. spôsobom , forma podrastová maloplošná , účelový výber, ťažba 2600 m3, intenzita zásahu 34%, 1 zásah v decéniu, predĺžená obnovná doba /50 až 60 rokov /, predpokladané obnovné zastúpenie bk 50, sm 35, jd 5,  jh 5, jh 5

Porast je potrebné v prvom kroku  rozčleniť sieťou približovacích liniek. Predpokladá sa približovanie ŠLKT jednotlivo, krátenými kmeňmi.

V spodnej etáži sa po ťažbe prevedie výchovný zásah prerezávkou a prestrihávkov, na časti plochy plecí rub za účelom odstránenia jarabiny hlavne na miestach zmladených smrekom a jedľou.

Technologický postup:

Ťažba JMP, približovanie ŠLKT jednotlivo, metóda krátených kmeňov

Dlhodobý zámer:

Zámerom je vytvoriť porast horizontálne a vertikálne členený s predĺženou  obnovnou dobou a 100% prirodzenou obnovou. Tiež  súčasne podporovať objemový prírastok cieľových stromov a zabezpečiť  tak kvalitnú produkciu drevnej hmoty.

| Výpočet zmeny nákladov na hospodársku činnosť z dôvodu zmeny v obnovných postupoch |
| --- |
| Č. porastu (ako celok) | t.j. | 275 | 276 | 277 | 288 |
| celk. plocha (vrátane 2.(3) etáže | Ha | 4,36 | 18,99 | 18,52 | 9,64 |
| zásoba na ha (všet.etáží) | m3 | 324 | 396 | 399 | 375 |
| Príslušnosť k HSLT |  | 511 | 611 | 611 | 511 |
| Zmena nákladov na ťažbovú činnost | predpísaný rozsah ťažby | m3 | 800 | 3000 | 1900 | 950 |
|  | navrhovaný rozsah ťažby | m3 | 600 | 2500 | 2600 | 1000 |
|  | Kalkulácia na pôvod. spôsob vykonania | na 1 m3 | Sk | 165 | 165 | 165 | 165 |
|  |  | na celý obj. | Sk | 99000 | 412500 | 429000 | 165000 |
|  | Kalkulácia na zmen. spôsob vykonania | na 1 m3 | Sk | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | na celý obj. | Sk | 120180 | 500750 | 520780 | 200300 |
|  | Rozdiel nákladov | v Sk | Sk | 21180 | 88250 | 91780 | 35300 |
|  |  | v % | % | 18 % | 18% | 18% | 18% |
| Zmena nákladov na pestovateľskú činnosť | Náklad na 1 ha zabezpeč. MLP | z um.ob. | Sk | 95247 | 80422 | 80422 | 95247 |
|  |  | z pr. ob. | Sk | 20670 | 19583 | 19583 | 20670 |
|  | Prepis obnovy | umelá | ha | 0,84 | 2,95 | 1,79 | 0,48 |
|  |  | prirodz. | ha | 0,88 | 2,96 | 1,82 | 1,29 |
|  | Predpokl. obnovy | umelá | ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | prirodz. | ha | 1,76 | 6,65 | 6,48 | 2,89 |
|  | Náklad na zabezpeč.porastu | pôv.sp. | Sk | 98197 | 295211 | 179596 | 72383 |
|  |  | zmen.sp. | Sk | 36379 | 130227 | 126898 | 59736 |
|  | Rozdiel nákladov | v Sk | Sk | -61818 | -164984 | -52699 | -12647 |
|  |  | v % | % | -63% | -56% | -29% | -17% |
| Predpokl. zmena v celkových nákladech | Celk. náklad | pôv.sp | Sk | 197197 | 707711 | 608596 | 272683 |
|  |  | zmen.sp. | Sk | 156559 | 630977 | 647678 | 260036 |
|  | Rozdiel nákladov | v Sk | Sk | -40638 | -76734 | 39082 | - 12647 |
|  |  | v % | % | -21% | -11% | 6% | - 5% |

| Návrh úpravy, resp. zmeny predpisu LHP v zmysle zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa |  |
| --- | --- |
| Porast (1. por. skup.) | plocha (vrátane 2.(3) etáže | zásoba na ha (všet.etáží) | Vek (hor. etáže) | Predpis LHP | Návrh zmeny, resp. úpravy LHP | Predpokl. zmena v nákladoch | Očakáv. zmena vo výnosoch | Realizácia v rokoch |
|  |  |  |  | charakt. zásahu | poč. zás. v dec. | intenzita zásahu | Prepis obnovy | Prítomn. prir.zml. | charakt. zásahu | poč. zás. v dec. | intenzita zásahu | Predpokl. obnovy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | umelá | prirodz. |  |  |  |  | umelá | prirodz. | na ťažbu | na pest. | spolu |  |  |
| č. | ha | m3 |  |  |  | % | ha | ha | % plochy |  |  | % | ha | ha | % | % | % | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 275 | 4,36 | 324 | 110 | DO+MCR | 1 | 56 | 0,84 | 0,88 | 30 | VRS+ÚV | 1 | 40 | 0 | 1,76 | 38 | -63 | -16 | 5 | 2008 |
| 276 | 18,99 | 396 | 105 | DO+MCR | 2 | 40 | 2,95 | 2,96 | 25 | VRS+ÚV | 2 | 35 | 0 | 6,65 | 38 | -56 | -4 | 5 | 2007 |
| 277 | 18,52 | 399 | 105 | DO+MCR | 2 | 26 | 1,79 | 1,82 | 20 | VRS+ÚV | 1 | 35 | 0 | 6,48 | 38 | -29 | 16 | 10 | 2009 |
| 278 | 11,79 | 470 | 105 | DO+MCR | 1 | 28 | 0,51 | 1,80 | 43 | VRS+ÚV | 1 | 35 | 0 | 4,13 |  |  |  |  |  |
| 288 | 9,64 | 375 | 105 | DO+MCR | 2 | 26 | 0,48 | 1,29 | 43 | ÚV | 1 | 30 | 0 | 2,89 | 38 | -17 | 19 | 10 | 2008 |
| účel zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | prebudova porastu na výberkový les,zvýšenie vyťaženej hmoty, využitie prirozeného zmladenia, zachovanie genofondu drevín,lepšie spenaženie hmoty |
| 276 | prebudova porastu na výberkový les,zvýšenie vyťaženej hmoty, využitie prirozeného zmladenia, zachovanie genofondu drevín,lepšie spenaženie hmoty |  |  |  |
| 277 | prebudova porastu na výberkový les,zvýšenie vyťaženej hmoty, využitie prirozeného zmladenia, zachovanie genofondu drevín,lepšie spenaženie hmoty |  |  |  |
| 278 | prebudova porastu na výberkový les,zvýšenie vyťaženej hmoty, využitie prirozeného zmladenia, zachovanie genofondu drevín,lepšie spenaženie hmoty |  |  |  |
| 288 | možnosť prírastku na tenších jedincoch, ťažba len rubne zrelých stromov, zvýšenie vyťaženej hmoty, lepšie speňaženie hmoty |  |  |
| Vysv.: | Do zoznamu sa uvedú všetky JPRL so zmenou, resp. úpravou predpisu hospodárskych opatrení v LHP , pričom charakter zásahu sa uvedie jednou z použitých skratiek |  |  |
| Použité | MCR |  |  | malopološný clonný rub na stried.pás. | DO | dorub |  |  |  | VŤ 50+ | výchovná ťažba nad 50 r. |  |  |  |
| skratky | VCR |  |  | veľkoplošný cloný rub |  | VRS | výberkový rub skupinový |  | VŤ 50- | výchovná ťažba do 50 r. |  |  |  |
|  | SCR |  |  | skupinovitý clonný rub |  | VRJ | výberkový rub jednotlivý |  | b.z. | bez zásahu |  |  |  |  |  |
|  | SkCR |  |  | skupinový clonný rub |  |  | ÚV | účelový výber |  |  | VŤ 50+Pr | výchovná ťažba nad 50 r. za účelom prebudovy porastu |
|  | OCR |  |  | okrajový clonný rub |  |  | PV | pomiestny výber jedn.stromov |  | VýP | "výberková prebierka"-za účelom prebudovy porastu |  |

# Text boxes

smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy

približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)

približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)

určené OM           		X    miesta osobitného významu

iné:

smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy

približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)

približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)

určené OM           		X    miesta osobitného významu

iné:

smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy

približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)

približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)

určené OM           		X    miesta osobitného významu

iné:

Technologický nákres

Technologický nákres

(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy

približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)

približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)

určené OM           		X    miesta osobitného významu

iné:

Technologický nákres

(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy

približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)

približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)

určené OM           		X    miesta osobitného významu

iné:

Technologický nákres

(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)