Objekt PRO SILVA

„Šenkárka“

LS Pezinok, OZ Smolenice

Vyhotovil: Milan Manák – OLH

Schválil: Ing. Marián Horváth, vedúci lesníckej výroby

Smolenice, september 2007

Zápisník PRO SILVA

| 1. Regionálne zaradenie (zo všeobecnej časti LHP) |
| --- |
| Lokalizácia a geografická situácia |  |
| Krajina: Slovenská republika | Lesná oblasť: 13 – Malé Karpaty |
| Užívateľ (OZ): Smolenice | Zemepisné súradnice:17°10´ vých. dĺžky 48°18´ sev. šírky |
| LHC: Pezinok | Rozpätie nadmorskej výšky: 470 - 580 m n m |
| Názov: Šeknárka | Prevládajúca expozícia: Jv |
| Výmera: 144,97 ha | Priemerný sklon: 20% |
| Klíma, geologické podložie, pôda |  |
| Klimatická oblasť: B - mierne teplá | Priem. ročné zrážky v mm: 500 – 750 mm |
| Geologické podložie: granitoidné horniny | Priem. roč. teplota v °C: 7 – 9 °C |
| Prevládajúce pôdy: hnedé lesné pôdy |  |
| 2. Prírodná a ekonomická situácia |  |
| Skupina lesných typov: Fpn 67%, QF 14%, ostatné Fpv, QFtil,Ftil, BAl | Prírode blízke hospodárenie od r. 2007 |
| Drevinové zloženie (odhadom v % podľa jednotlivých drevín): | Zaradenie do vekových tried (odhadom): |
| listnaté: bk 86%, db 5%, jh 3%, hb 1%, jm 1%, br 1%, jl 1%, bh +, js + spolu list. 98% | I. - 7 %, II. - 0 %, III. - 0 %, IV. - 24%, V. - 55 %, VI+ - 13 % |
| ihličnaté: sm 1%, sc 1%, spolu ihl. 2% | Produkcia a ťažba: 3148 m³ |
| Zásoba 48703 m³ | Plánovaný etát ročný 2,2 m3/ha |
| Priem. zásoba (odhad z LHP): 336 m3/ha | z toho: úžitková hmota 95 %, palivo 5 % |
| Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 40 % | Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 3,77 ha |
| Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 52 % | z toho prir. obnova 50 %, umelá obnova 50 % |
| Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 8 % | z toho na voľ. pl. 100%, pod clonou por. 0 % |

| 3. Kritériá prírode primeranej pestovateľskej techniky | celkom prevládajúce >75 % | veľmi časté 50-75 % | čiastočne prevládajúce 25-50 % | zriedkavé <25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pestovanie porastovej zásoby, pred-nosť výchovy porastu pred obnovou |  |  | + |  |
| Výberkové hospodárstvo, forma stromová |  |  |  | + |
| Ťažba podľa cieľových hrúbok jednotlivých stromov alebo skupín |  |  |  | + |
| Holorubný hospodársky spôsob |  |  |  | + |
| Prirodzená obnova |  | + |  |  |
| Umelá obnova na voľnej ploche alebo pod clonou porastu | + |  |  |  |
| Vertikálna štruktúra porastu, vertikálne členenie na malých plochách |  |  |  | + |
| Horizontálna štruktúra porastu (medzery, skupiny ap.) |  |  |  | + |
| Porasty prispôsobené ako biotopy pre zver |  |  |  | + |
| Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií |  | + |  |  |
| Poznámky |  |
| 4. Kritériá drevinového zloženia |  |  |  |  |
| Autochtónne dreviny, pôvodné na stanovišti |  | + |  |  |
| Nepôvodné, ale stanovištne prispôsobené dreviny |  |  |  | + |
| Zmiešané lesy, možnosti tvorby zmiešaných lesov |  |  |  | + |
| Zriedkavé dreviny (bh,mk, bx, cs ap.) |  |  |  | + |
| Prirodzene sprievodné dreviny pri výstavbe lesa (jb, br, os, vr) |  |  |  | + |
| Poznámky |  |
| 5. Kritériá zabezpečenia Biodiverzity |  |  |  |  |
| Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace |  |  |  | + |
| Biodiverzita flóry – prízemnej vegetácie |  |  |  | + |
| Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť avifauny (vtákov) |  | + |  |  |
| Spontánne dynamické vývojové procesy (sukcesie s br, bo ap.) |  |  |  | + |
| Historické pestovateľské formy (napr. nízke lesy) s ohľadom na biodiverzitu |  |  |  | + |
| Poznámky |  |

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

# Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA

Objekt sa nachádza v pohorí Malé Karpaty v lokalite Tri kopce o rozlohe 144,97 ha. Táto lokalita svojim priemerným vekom a polohou umožňuje správnou výchovou a hospodárením zvyšovanie kvality materských porastov a následnú obnovu porastov prirodzením zmladením a to nie len bukom.

## Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe

### Obnovné ťažby

V pláne hosp. opatrení sa v 1999 – 2008 sa najčastejšie uvádzajú MCR  prípadne MH. Intenzita zásahov bola plánovaná od 15-50% zo zásob porastov. Počas platnosti sa vykonali MCR, DO, v jednom prípade aj MH. Ďalej tu bola realizovaná kalamitná ťažba (VT). V skutočnosti sa vykonala ťažba podľa LHP až na jeden porast, ktorý bol kalamitou prekročený oproti plánu zhruba o 100%. Ťažba bola vykonaná JMP, približovanie LKT.

### Výchovné ťažby

Predpis sa pohyboval okolo 8% čo nepostačuje na výchovu porastov.

V niektorých porastov bol plán bez zásahu.

### Obnova lesa

Predpis LHP na výmere 3,77ha z toho PZ 1,88 čo predstavuje 50%.

Vykonané bolo v skutočnosti 2,53 z toho PZ 1,76 (70%) umelá obnova bola štrbinová do pripravenej pôdy.

### Starostlivosť o mladé lesné porasty

Ochrana proti burine spravidla 1x ročne

Ochrana proti zveri- oplôtka.

Plecími rubmi sa odstraňujú nežiaduce dreviny a kry.

### Výchova prečistkami

2x za decénium- predrastky, nekvalitné jedince, úroveň.

## Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA

### Obnovné ťažby

Zamerať sa na už existujúce PZ – postupne ho účelovým výberom uvoľňovať, nakoľko sa jedná už len o zbytky porastov.

### Výchovné ťažby

Pri obnove LHP spoluprácou so zriaďovateľom LHP navýšiť intenzitu zásahu podľa potrieb jednotlivých porastov cca na 15% zásoby porastu.

Dôkladne rozčleniť porasty linkami(25m).

Vyznačiť cieľové stromy pásom okolo celého kmeňa, zamerať sa výchovou na uvoľňovanie a chránenie týchto stromov.

Uvoľňovaním korún získať stabilitu porastov a v neposlednom rade aj vyššie hmotnostné prírastky.

### Obnova lesa

Prirodzená obnova je dominantná, zvýšiť  prir. obnovu na 95%.

### Starostlivosť o mladé lesné porasty

Bude zameraná na zdravé  odrastanie existujúcich jedincov. Podľa potreby ochrana proti burine mechanicky. Plecími rubmi napomáhať cieľovým drevinám BK, DB, JH, JS pred rakytou, brezou.

### Výchova prečistkami

Zamerať sa na prácu v úrovni a nad úrovni.

Takisto vyznačiť cieľové kvalitné jedince a pracovať výchovou v ich prospech. Podchytením cca 6 stromov/ár ktoré budú uvoľňované sa zvýši stabilita porastu a kvalita.

### Demonštračné objekty

Pri výbere demonštračných objektov sme sa snažili vybrať porasty, v ktorých by boli zastúpené jednotlivé vývojové fázy lesa, preto sme vybrali dva porasty s obnovnou ťažbou, jeden s výchovnou ťažbou na 50 r. a jednu prerezávku.

### Porast 552b

Charakteristika z LHP(1999 – 2008)

Výmera 5,52 , vek 115r. , zakmenenie 0,8 , zastúpenie drevín bk 73%, jh 23%, bh 2%, jm 2%.

Celková zásoba porastu je 2799 m3 , z toho na 1ha/507m3.

Predpis súčasného LHP

Bez zásahu.

Vykonané (doteraz)

RN-VT- red. plocha 0,21 ha bk 47m3 , jh 58m3.

Nový návrh zmeny predpisu LHP na rok 2008

Účelový výber na celej ploche, ťažba 608 m³.

Technologický postup

Ťažba bude realizovaná pomocou JMP formou smerovej stínky a rozrezom na 2 a viac kusov pri pni. Približovanie UKT v zime, aby sa zminimalizovali škody na materskom i následnom poraste.

Dlhodobý zámer

Porast 552 b je bučina zo zastúpením jh, ojedinele hb, bh, jm. Miestami je zmladený bk, ojedinele aj jh. Zámerom je dosiahnuť prir. zmladenie na celej ploche bk 90%, jh 8%, ak sa podarí aj bh a jm po 1%.Ponechaním kvalitných jedincov mat. porastu s cieľom akumulovania objemového a kvalitatívneho prírastku .

### Porast 534 20

Charakteristika z LHP (1999 – 2008)

Výmera 3,86 , vek 10r., zakmenenie 0,9.

Zastúpenie : bk 85%, br 5%, sc 5%, sm 5%.

Predpis súčasného LHP

10% na sz prerezávka 2x , 1. zásah do ½ platnosti LHP , na ostatnej ploche okrem ml. skupín prerezávka koncom platnosti LHP v posl. 3r.

Vykonané (doteraz)

2003 - 0,40ha prerezávka.

Nový predpis LHP

Prerezávka.

Technologický postup

Prerezávka bude vykonaná klasickou technológiou s použitím JMP.

Dlhodobý zámer

Prerezávkou pracovať v úrovni a nad úrovni, u kvalitných jedincov bk, sm, uvoľňovať priestor na tvorbu koruny (spevnenie porastu a objemové prírastky).

### Porast 552A

Charakteristika z LHP(1999 – 2008)

Výmera. 2,67 , vek 85 rokov, zakmenenie 0,8 zastúpenie bk 100%.

Zásoba por. 1055m3 , na 1ha 395m3.

Predpis súčasného LHP

V hustejších skupinách prebierka 1ha/30m3.

Vykonané (doteraz)

prebierka 1ha/33m3 bk.

Nový návrh zmeny predpisu LHP na rok 2008

rozčleniť porast linkami v rozostupe cca 30 bm 58m3.

Technologický postup

Ťažba bude realizovaná pomocou JMP formou smerovej stínky a rozrezom na 2 a viac kusov pri pni. Približovanie UKT v zime, aby sa zminimalizovali škody na zostávajúcom poraste, hlavne dôsledná ochrana nádejných jedincov.

Dlhodobý zámer

Porast 552 A je rôznoveká kmeňovina „bk“ s jednotlivou prímesou hb a jh. Miestami sa objavuje zmladenie bk. Zámerom je skvalitnenie porastu z pohľadu objemu a kvality uvoľnením korún nadejných jedincov resp. budúcich rubných stromov (zabránenie tvorbe nepravého jadra). V prvej fáze sa porast rozčlení približovacími linkami, v ďalších rokoch bude realizovaná prebierka so silnejšou intenzitou, ktorá by nám mala priniesť ako spomínaný hodnotový prírastok, tak prípravu na prirodzenú obnovu.

### Porast 553

Charakteristika z LHP (1999 – 2008B

Výmera 4,70ha vek 115r. zakmenenie 0,9 , zásoba por. 2637m3  z toho na 1ha/561m3.

Zastúpenie : bk- 96% , jh – 3% , hb 1%.

Predpis súčasného LHP

Bez zásahu.

Vykonané (doteraz)

v poraste nebol v súčastnom decéniu žiadny zásah.

Nový návrh zmeny predpisu LHP na rok 2008

Účelový výber na celej ploche, ťažba 527m3.

Technologický postup

Ťažba bude realizovaná pomocou JMP formou smerovej stínky a rozrezom na 2 a viac kusov pri pni. Približovanie UKT v zime, aby sa zminimalizovali škody na materskom i následnom poraste.

Dlhodobý zámer

Porast 553 je bučina so zastúpením jh, hb. Miestami bk zmladenie. Zámerom je dosiahnuť PZ bk na celej ploche s prímesou jh. Ponechaním kvalitných jedincov materského porastu s cieľom akumulovania objemového a kvalitatívneho prírastku. Porast bude rozčlenený a realizovaný účelový výber na celej ploche.

Objekt PRO SILVA Šenkárka – LS Pezinok

# Text boxes

smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy

približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)

približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)

určené OM           		X    miesta osobitného významu

iné:

Technologický nákres

(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

Technologický nákres

(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy

približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)

približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)

určené OM           		X    miesta osobitného významu

iné:

Technologický nákres

(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy

približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)

približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)

určené OM           		X    miesta osobitného významu

iné:

Technologický nákres

(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky                                 postup stínky                              prerušenie približ. trasy

približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)

približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)

určené OM           		X    miesta osobitného významu

iné: