LESY Slovenskej republiky, štátny podnik  BANSKÁ BYSTRICA

Zoznam povolených chemických látok zo "Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2016"

pre použitie v lesnom hospodárstve

Banská Bystrica  máj 2016

Obsah:

1.	Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom	3

2.	Prípravky proti hubovým chorobám	3

3.	Dezinfekčné a konzervačné prostriedky	3

4.	Prípravky proti živočíšnym škodcom	4

5.	Prípravky na ochranu rastlín na báze mikroorganizmov proti živočíšnym škodcom (biologické prípravky)	5

6.	Rodenticídy – prípravky proti hlodavcom	5

7.	Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu	5

8.	Prípravky proti burinám	6

9.	Iné prípravky	9

10.	Letecká aplikácia	9

údaje uvedené v tomto zozname sú spracované na základe Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2016 vydaného Ústredným Kontrolným a Skúšobným Ústavom Poľnohospodárskym (zdroj: www.uksup.sk). LESY SR nenesú žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie v dôsledku chýb v tomto dokumente!

| PLODINA | ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS | DÁVKA | OCHR. DOBA | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

POLYVERSUM (Z4 Vo4 Vt5 Vč3)  (reg. do 30.04.2019)

| semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec) | hubové choroby | 5 g.kg-1 5g / 1kg | AT | suché morenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DITHANE DG NEOTEC (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3)  (reg. do 30.06.2016; do spotrebovania zásob do 3.6.2017)

| semená lesných drevín | hubové choroby | 0,5-0,7 kg/100 kg osiva | AT | suché morenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Prípravky proti hubovým chorobám

ALIETTE 80 WG (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.4.2017)

| semená buka (bukvice) | pleseň buková | 0,25% | AT | Máčanie predklíčených bukvíc pred výsevom |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DITHANE M 45 (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.06.2016; do spotrebovania zásob do 3.6.2017), NOVOZIR MN 80 (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.6.2016), DITHANE DG NEOTEC (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3)  (reg. do 30.06.2016; do spotrebovania zásob do 3.6.2017)

| semenáčiky a sadenice lesných drevín | pleseň sivá | 3kg (0,3 %) | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesné dreviny | hrdze | 3kg (0,3 %) | AT | postreky treba opakovať |
| Borovica | hynutie sadeníc, sypavka borovicová | 3kg (0,3 %) | AT |  |
| Smrekovec | meria smrekovcová | 3kg (0,3 %) | AT |  |

KUPRIKOL 50  (Z4 Vo1 Vt5 Vč3 V3)   (reg. do 31.01.2019)

| Buk | pleseň buková | 0,4-0,6% | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| listnáče | škvrnitosť listov | 0,4-0,6% | AT |  |
| listnáče (topole) | nekrózy kôry, miazgotok | (0,6-1,0%) | AT |  |
| orech - školky | antraknóza listov orecha | 3,5-4 kg | AT |  |
| Smrekovec opadavý | meria smrekovcová | 0,4-0,6% | AT |  |

POLYVERSUM (Z4 Vo4 Vt5 Vč3) (reg. do 30.04.2019)

| semenáčiky ihličnanov | hubové choroby | 0,5kg(0,05 %) 5g / 10 l | AT | Zálievka |
| --- | --- | --- | --- | --- |

THIOVIT JET (Z4 Vo4 Vt5 Vč3 V3)  (reg. do 31.12.2019)

| dub | múčnatka dubová | 0,3-0,4% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Dezinfekčné a konzervačné prostriedky

BASAMID (Z2 Vo1 Vt5 Vč3 V2) (reg. do 31.05.2021); BASAMID GRANULÁT (Z3 Vo1 Vt5 Vč3 V1) !!!!  PHO 1(viď s.11) (použitie do 29.11.2016)

| dezinfekcia pôdy | pôdne háďatká, patogénne huby a pôdny škodcovia | 50 g.m2 | AT | max. 1 x za 3 roky na tom istom pozemku; fumigácia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DITHANE M 45 (Z3 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.06.2016; do spotrebovania zásob do 3.6.2017), DITHANE DG NEOTEC (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.06.2016; do spotrebovania zásob do 3.6.2017), NOVOZIR MN 80 (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.6.2016)

| semenáčiky lesných drevín | padanie semenáčikov | 60-120 kg v 30000- 40000 l vody.ha-1 | AT | pôdna dezinfekcia, zálievka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dezinfekcia skladovacích priestorov (aj sklady s množiteľským materiálom) | hubové choroby | 0,3-0,5 %, max. 1% | AT |  |

| PLODINA | ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS | DÁVKA | OCHR. DOBA | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Prípravky proti živočíšnym škodcom

VAZTAK 10 EC (Z1 Vo1 Vt5 Vč2 V3) (reg. do 31.7.2017); ERIBEA (reg. do 31.7.2017), ALFATHRIN 10ECPI (reg. do 31.7.2017); FASTAC PI  (použitie do 31.8.2016)

| lesné dreviny | voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskanky sadenicovej | 0,2-0,3 l | AT | max. 1x neodporúča sa zber lesných plodov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | voľne žijúce chrobáky a ich larvy | 0,3 l | AT |  |
| borovica | hrebenárka borovicová | 0,2-0,3 l | AT | max 1x |
| ihličnany (drevo v kôre) | lykožrút smrekový a ostatný podkôrny hmyz (Scolytidae) | 0,5% | 28 | drevo v kôre prevencia |
|  |  | 1,0% | 28 | asanácia |
|  |  | 1,5% | 28 | otrávené lapáky |
|  | drevokaz čiarkovaný | 1,0% | AT | prevencia |
|  |  | 2,0% | AT | asanácia |

VAZTAK ACTIVE (Z1 Vo1 Vt5 Vč2 V3) (reg. do 31.7.2017);

| ihličnany- sadenice | tvrdoň smrekový lykokaz sadenicový lykokaz pňový | 3,0%(150ml/m3) | 28 | máčanie koreňov cielený postrek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,0% (50ml/m3) | 28 | kuratívny postrek |
| ihličnany (drevo v kôre) | lykožrút smrekový a ostatný podkôrny hmyz (Scolytidae) | 1,0% (50ml/m3) | 28 | prevencia |
|  |  | 2,0%(100ml/m3) | 28 | asanácia |
|  |  | 3,0%(150ml/m3) | 28 | otrávené lapáky |
|  | drevokaz čiarkovaný | 2,0%(100ml/m3) | 28 | prevencia |
|  |  | 4,0%(200ml/m3) | 28 | asanácia |

TRINET P (Z4 Vo1 Vt5 Vč0 V3) (reg. do 31.7.2018);

| smrek, listnaté a ihličnaté dreviny | lykožrút smrekový | 3-8 kusov siete na ha | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

STORANET (Z4 Vo1 Vt5 Vč0 V3) (reg. do 31.7.2018);

| listnaté a ihličnaté dreviny – kmene, pne a haluzina s kôrou | podkôrny a drevokazný hmyz | - Hromady kmeňov a haluziny: 100m2/20 m3 - samostatné kmene: 15m2/kmeň - rovnané surové drevo: 15 m2/m3 | AT | jednotlivé kmene, skládka dreva, pne alebo hromada haluziny |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FORESTER (Z1 Vo1 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.10.2018)

| ihličnaté dreviny | tvrdoň smrekový | 2 % (10-20 ml roztoku na 1 kus sadenice) | AT | sadenice max. 2 x za sezónu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ihličnaté dreviny | podkôrny a drevokazný hmyz | 1% (5 l/m3 dreva) | AT | drevo v kôre preventívne, max. 2 x za sezónu |

KARATE ZEON 5 CS (Z1 Vo1 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.06.2017), STAR VERSOPI (Z1 Vo1 Vt5 Vč3 V3) ) (spotreba do 30.06.2017), LAMBDA 50 CSPI (Z1 Vo1 Vt5 Vč3 V3) (spotreba do 30.06.2017), LAMBDOLPI (Z1 Vo1 Vt5 Vč3 V3) (spotreba do 30.06.2017),

| lesné porasty | listožravý a cicavý hmyz | 0,1-0,2 l | 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | podkôrny a drevokazný hmyz | 0,5 % (prevencia) | 28 | 5 – 6 l postrekovej kvapaliny na m3 dreva |
|  |  | 1,0 % (asanácia) | 28 |  |
|  |  | 1,5 % (otrávené lapáky) | 28 |  |
| smrek | piliarky | 0,2-0,3 l | 28 |  |
| borovica | hrebenárka | 0,2-0,3 l | 28 |  |
| ihličnany - sadenice | tvrdoň smrekový | 0,5-1% | 28 | kuratívny postrek |
| lesné porasty | listožravý a cicavý hmyz | 0,05-0,1 l | AT |  |
|  | podkôrny a drevokazný hmyz | 0,5%(prevencia) | 28 |  |
|  |  | 1% (asanácia) | 28 |  |
|  |  | 1,5%(otrávené lapáky) | 28 |  |
|  | voľne žijúce chrobáky a ich larvy, húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek | 0,2-0,3 l | 28 |  |
|  | roztočce a roztoče | 0,15% | 28 |  |
|  | kôrovnice, červce | 0,05-0,1% | 28 |  |

| PLODINA | ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS | DÁVKA | OCHR. DOBA | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PIRIMOR 50 WG (Z3 Vo1 Vt4 Vč3 V3) (spotreba do 31.1.2017)

| lesné porasty | vošky a kôrovnice | 0,1% | 14 | podľa TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TREBON 30 EC (Z4 Vo1 Vt5 Vč2 V3) (reg. do 31.12.2020)

| lesné porasty | voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy | 0,1-0,2 l | 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dub | obaľovače a piadivky | 0,1 l | 28 |  |
| smrek | piliarky | 0,1-0,2 l | 28 |  |
| borovica | hrebenárka | 0,1-0,2 l | 28 |  |

DIMILIN 48 SC (Z4 Vo1 Vt5 Vč3 V2)  (reg. do 31.12.2018)

| dub, lesné dreviny | obaľovače a piadivky | 0,1-0,15 l | 21 | okrem ihličnanov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mníška veľkohlavá | 0,15 l | AT |  |

# Prípravky na ochranu rastlín na báze mikroorganizmov proti živočíšnym škodcom (biologické prípravky)

BIOBIT XL (Z4 Vo4 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.4.2019)

| lesné porasty | mníšky, obaľovače | 1,5-4,0 l | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

POLYVERSUM (Z4 Vo4 Vt5 Vč3) (reg. do 30.04.2019)

| semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec) | hubové choroby | 5 g.kg-1 5g / 1kg | AT | suché morenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| semenáčiky ihličnanov | hubové choroby | 0,5kg(0,05 %) 5g / 10 l | AT | Zálievka |

# Rodenticídy – prípravky proti hlodavcom

QUICKPHOS PELLETS 56GR (Z- Vo- Vt- Vč-) (reg. do 31.8.2019)

| záhrady, sady a lesné porasty | hryzec vodný | 5-10 peliet/noru | AT | max 1x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| záhrady, sady a lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda | krt | 5-10 peliet/noru | AT | max 1x |

QUICKPHOS TABLETS 56GR (Z- Vo- Vt- Vč-) (reg. do 31.8.2019)

| záhrady, sady a lesné porasty | hryzec vodný | 2 tablety/noru | AT | max 1x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| záhrady, sady a lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda | krt | 2 tablety/noru | AT | max 1x |

# Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu

CERVACOL EXTRA (Z4 Vo4 Vt5 Vč3) (reg. do 31.8.2019)

| ihličnaté a listnaté dreviny | zimný obhryz zverou | 2-4 kg/1000 sadeníc | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PELLACOL (Z4 Vo1 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.4.2017)

| ihličnaté a listnaté dreviny | letný odhryz zverou | 2-4 kg/1000 sadeníc, | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | obhryz a lúpanie kôry | 30-50 kg/100 kmeňov |  | vhodný na ošetrenie rán |

RPZ (Z4 Vo1 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.4.2017)

| sadenice ihličnatých a listnatých drevín | zimné a letné ohrýzanie zverou | 9-13 kg/1 000 sadeníc | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

AVERSOL (Z4 Vo1 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.4.2017)

| Lesné dreviny, okrasné dreviny | letné a zimné ohrýzanie zverou, ohrýzanie krčkov sadeníc škodlivými hlodavcami | 3-5 kg/1 000 sadeníc | AT | náter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4-6 kg/1 000 sadeníc | AT | postrek |

| PLODINA | ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS | DÁVKA | OCHR. DOBA | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

STOPKUS (Z4 Vo1 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.4.2017)

| Lesné dreviny, okrasné dreviny | letné a zimné ohrýzanie zverou, ohrýzanie krčkov sadeníc škodlivými hlodavcami | 2-5 kg/1 000 sadeníc | AT | náter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3-7,5 kg/1 000 sadeníc | AT | postrek |

VERSUS EXTRA (Z4 Vo4 Vt5 Vč0 V3) (reg. do 30.4.2017); WAM EXTRA (Z4 Vo4 Vt5 Vč0 V3) (reg. do 30.8.2020)

| ihličnaté a listnaté dreviny | jesenný a zimný obhryz zverou |  | 2,5-3,5 kg/1000 ks | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-4 kg/1 000 ks | AT |  |

NEOPONIT L (Z4 Vo3 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.8.2019)

| Lesné kultúry, lesné škôlky | jeleň lesný (Cervus elaphus L.), srnec lesný (Capreolus capreolus L.), zajac poľný (Lepus europaeus L.) | 60 kg.ha-1 pri 5000 ks sadeníc/ha 120 kg.ha-1 pri 10000 ks sadeníc/ha (10-12 kg/1000 ks sadeníc) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

MORSUVIN (Z4 Vo4 Vt5 Vč3) (reg. do 31.8.2019)

| Lesné kultúry | ohryz zverou | 4-5 kg | - | do 2 rokov veku riediť vodou 20:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-6 kg | - | staršie ako 2 roky riediť vodou 20:1 |

# Prípravky proti burinám

CLIOPHAR 300 SL (Z4 Vo3 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.04.2017); LEGEND 300PI (Z4 Vo3 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.04.2017)

| lesné plochy, lesné škôlky | dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, turanec kanadský, púpava, pichliač | 0,4-1,2 l | AT | príprava pôdy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LONTREL 300 (Z4 Vo3 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.04.2017)

| lesné plochy, lesné škôlky | dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, turanec kanadský, púpava, pichliač | 0,4-1,2 l | AT | príprava pôdy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

REGLONE (Z3 Vo1 Vt5 Vč3 V2) (reg. do 31.12.2016), STAR REQUAT PI;  RETRO PI;  REGLONE SL PI;  REGLO PI;  QUAT 200 SL PI;  GREEN GLONE PI; DRAGON PI (Z3 Vo1 Vt5 Vč3 V2) (spotreba do 31.6.2017);

| lesné škôlky | jednoročne buriny, čiastočne viacročne druhy | 3-5 l | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesné kultúry | viacročné druhy | 2,5-4 l | AT |  |

BARCLAY GALLUP 360 (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016), BARBARIAN (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016); ESSO BG PI (Z4 Vo3 Vt5 Vč3 V3) (spotreba. do 30.6.2017)

| lesníctvo | nežiaduca vegetácia | 4-5 l | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály | nežiaduca vegetácia, pobrežné buriny | 6 l | AT |  |

BARCLAY GALLUP HI-AKTIV (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.6.2017), TRUSTEE HI-AKTIV (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.6.2017)

| lesné porasty | nežiaduca vegetácia | 2,5-4,4 l | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | potlačenie pňových výmladkov | 7,5% |  |  |
| nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály | nežiaduca vegetácia, pobrežné buriny | 4,4 l | AT |  |

TOUCHDOWN SYSTEM 4 (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016); ZELEŇ STOP PI (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (spotreba do 30.6.2017); KAPUT (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (spotreba do 30.6.2017); GLADIATOR PI (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (spotreba do 30.6.2017)

| les - príprava plôch pred výsevom a výsadbou | nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny | 3-6 l (1,5-2 %) | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny | nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny | 3-6 l (3-5 %) | AT | medziriadková aplikácia, ochranné kryty |
| celoplošné ošetrenie smreka, borovice a jedle | nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny | 3-4 l (1,5-2 %) | AT | pred pučaním, po vyzretí letorastov |

| PLODINA | ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS | DÁVKA | OCHR. DOBA | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

GARLON NEW (Z4 Vo1 Vt5 Vč- V3) (reg. do 31.5.2017)

| vianočné stromčeky | dvojklíčnolistové buriny, náletové dreviny a kríky | 8 l | AT | plošná aplikácia smrek, jedľa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-3% | AT | lokálna aplikácia smrek, jedľa |

SHYFO (Z4 Vo3 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016);

| lesné škôlky a kultúry | buriny, nežiaduce dreviny a kry | 3-6 l (1,5-2%) 5-10 % | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

BASTA 15 (Z4 Vo3 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.09.2017) ; BASTA F1 PI (Z4 Vo3 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.09.2017)

| lesné škôlky, lesné kultúry | buriny | 2-5 l | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

BOOM EFEKT (Z4 Vo4 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 19.1.2017); KAPUT GREEN (Z4 Vo4 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 19.1.2017)

| lesné škôlky a kultúry (príprava plôch pred výsevom a výsadbou) | nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny | 3,6 l (traktorové) | AT | plochy po vyškôlkovaní, pred škôlkovaním, zaburinený úhor pred výsevom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,5-2 % (chrbtové) | AT |  |
| lesné škôlky a kultúry | buriny, nežiaduce dreviny a kry | 5-10 % | AT | náter čerstvých rezných plôch pníkov t.j. do 8 hod po ťažbe – okrem doby silného miazgotoku na jar |
|  |  | 33-50 % | AT | knôtový rám |
| celoplošné ošetrenie kultúr smreka, borovice a jedle | jednoročné a trváce buriny | 2-4 l t.j. 1,5-2,5 % | AT | pred pučaním (na jar), po vyzretí letorastov (august-september) |

CLINIC (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.6.2017)

| lesné hospodárstvo | nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny | 3-5 l | AT | príprava plôch pred výsevom a výsadbou |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny | nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny | 3-5 l | AT | medziraidková aplikácia, ochranné kryty |
| celoplošné ošetrenie smreka, borovice a jedle | nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny | 3-5 l | AT | - |

COSMIC (Z4 Vo4 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016), JETSTAR (Z4 Vo4 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.6.2017), KAPAZIN (Z4 Vo4 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016)

| lesné škôlky a kultúry | buriny, nežiaduce dreviny a kry | 3-6 l | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5-1 % | AT | postrek v škôlke |
|  |  | 1,5-2 % | AT | postrek v kultúre |
|  |  | 5-10 % | AT | náter rezných plôch pníkov |
|  |  | 33-50 % | AT | potieranie knôtovým rámom |

DOMINATOR MAX (Z4 Vo3 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016)

| lesné škôlky a kultúry | jednoročné a trváce buriny, nežiaduce dreviny a kry | 2,5 – 6 l | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,4-1,0 % | AT |  |
|  |  | 1,2-2 % | AT |  |
|  |  | 25-50 % | AT |  |
|  |  | 4-10 % | AT |  |

FOZAT 480 (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016)

| lesné škôlky a kultúry | buriny, nežiaduce dreviny a kry | 3 – 5 l | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pňové a koreňové výmladky | 10,5-14 l (3,5%) | - |  |
| smrek | buriny, nežiaduce dreviny a kry | 3 – 5 l | - |  |

DOMINATOR D (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016)

| lesné škôlky a kultúry | buriny, nežiaduce dreviny a kry | 3 – 6 l | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5-1,0 % | AT | postrek v škôlke |
|  |  | 1,5-2 % | AT | postrek v kultúre |
|  |  | 33-50 % | AT | knôtový rám |
|  |  | 5-10 % | AT | náter rezných plôch pníkov |

GLYFOGAN 480 SL (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016), ABSOLUT PI (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (spotreba do 30.6.2017); GLYPHOGAN (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (spotreba do 30.6.2017)

| lesné plochy – príprava pôdy lesné škôlky – príprava pôdy | buriny, nežiaduce dreviny | 2-4 l | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesné neprodukčné plochy | jednoročné a trváce buriny | 2-5 l | AT |  |
| lesné škôlky - sadenice a staršie semenáčiky | jednoročné a trváce buriny | 1-2 l | AT |  |
| sadenice a kultúry borovice, smreku a listnáčov | prerastené buriny | 33-50 % | AT | knôtový rám |

| PLODINA | ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS | DÁVKA | OCHR. DOBA | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

GLYFOGAN SUPER (Z4 Vo3 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016)

| lesné kultúry, lesné škôlky | buriny | 4 – 5 l | AT | pred výsadbou |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesné kultúry, lesné škôlky | buriny | 4 l | AT | po výsadbe |

GLYFONOVA (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016), MAMBA (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016)

| lesné plochy a škôlky | buriny, nežiaduce dreviny | 3-6 l | 14 | príprava pôdy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

GALLANT SUPER (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2020), !!!!  PHO 1 (viď s.11)

| lesné a okrasné škôlky | jednoročné trávy | 0,5 l | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pýr, lipnica ročná | 1 l | AT |  |

KAPUT HARVEST (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.6.2017)

| lesné hospodárstvo - príprava plôch pred výsevom a výsadbou | nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny | 3-5 l | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny | nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny | 3-5 l | AT | medziriadková aplikácia, ochranné kryty |
| celoplošné ošetrenie smreka, borovice a jedle | nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny | 3-5 l | AT | pred pučaním, po vyzretí letorastov |

ROUNDUP BIAKTIV (Z4 Vo4 Vt5 Vč3 V3)  (reg. do 31.12.2016)

| celoplošne ošetrenie kultúr smreka, borovice a jedle | jednoročné a trváce buriny | 2-4 l (1,5-2,5 %) | AT | pred pučaním, po vyzretí letorastov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesné škôlky a kultúry | buriny, nežiaduce dreviny a kry | 3-6 l | AT |  |
|  |  | 33-50 % | AT | potieranie knôtovým rámom |
|  |  | 5-10 % | AT | náter rezných plôch pníkov |

ROUNDUP KLASIK (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016), FIGAROPI (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (spotreba do 30.6.2017), TORROPI (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016),

| celoplošne ošetrenie kultúr smreka, borovice a jedle | jednoročné a trváce buriny | 2-4 l | AT | pred pučaním, po vyzretí letorastov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesné škôlky a kultúry | buriny, nežiaduce dreviny a kry | 3-6 l (1,5-2 %) | AT |  |
|  |  | 33-50 % | AT | knôtový rám |
|  | potláčanie pňovej a koreňovej výmladnosti, nežiaduce dreviny | 5-10 % | AT | náter rezných plôch pníkov |

ROUNDUP TURBO (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016)

| celoplošne ošetrenie smreka, borovice a jedle | jednoročné a trváce buriny | 1,5-3,5 l (1,0-2,0%) | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesné dreviny v škôlkach a kultúrach | buriny, nežiaduce dreviny a kry | 1,5-4 l (1-2 %) | AT |  |
|  |  | 25-35 % | AT |  |
|  |  | 5-10 % | AT |  |

ROUNDUP RAPID (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016)

| lesné škôlky | buriny, nežiaduce dreviny a kry | 2,5-3,5 l (0,5-1 %) | AT | postrek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25-40 % | AT | knôtový rám |
| lesné kultúry | buriny, nežiaduce dreviny a kry | 2,5-4 l (1,5-2,5 %) | AT | postrek |
|  |  | 25-40 % | AT | knôtový rám |
|  | pňové a koreňové výmladky | 5-10 % | AT | náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa |
| celoplošné ošetrenie smreka, borovice a jedle | Jednoročné a trváce buriny | 2,5-3,5 l (1,5-2,5 %) | AT | pred pučaním, po vyzretí letorastov |

ROUNDUP FLEX (Z4 Vo3 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016)

| lesné škôlky | buriny, nežiaduce dreviny a kry | 2,3-3,7 l (0,5-1 %) | AT | postrek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25-40 % | AT | knôtový rám |
| lesné kultúry | buriny, nežiaduce dreviny a kry | 2,3-3,7 l (1,5-2,5 %) | AT | postrek |
|  |  | 25-40 % | AT | knôtový rám |
|  | pňové a koreňové výmladky | 5-10 % | AT | náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa |
| celoplošné ošetrenie smreka, borovice a jedle | jednoročné a trváce buriny | 2,3-3,7 l (1,5-2,5 %) | AT | pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov |

| PLODINA | ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS | DÁVKA | OCHR. DOBA | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ROUNDUP KLASIK PRO (Z4 Vo3 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 31.12.2016)

| lesné škôlky | buriny, nežiaduce dreviny a kry | 3-4,5 l (0,5-1 %) | - | postrek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 33-50 % | - | knôtový rám |
| lesné kultúry | buriny, nežiaduce dreviny a kry | 3-5 l (2-3 %) | - | postrek |
|  |  | 25-40 % | - | knôtový rám |
|  | pňové a koreňové výmladky | 5-10 % | - | náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa |
| celoplošné ošetrenie smreka, borovice a jedle | Jednoročné a trváce buriny | 2,5-3,5 l (1,5-2,5 %) | AT | pred pučaním, po vyzretí letorastov |

AGIL 100 EC (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.11.2019), AKILLPI, GILETPI, GILET ZPI, GRANISPI, GREEN PQFPI, PROZAFOP 100PI, STAR WEEDPI (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.11.2019),  GARLAND FORTE  (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.11.2019), ALGRAMIN  (Z4 Vo1 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.11.2019),        	!!!!  PHO 2 (viď s.11)

| lesné škôlky, lesné kultúry | jednoročné a trváce trávy | 0,75-1 l | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | smlz | 2-3 l | AT |  |

KERB 50 W (Z4 Vo3 Vt5 Vč3 v2) (reg. do 31.1.2017)

| okrasné dreviny | buriny | 3-5 kg | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesné kultúry - výsadby ihličnanov | buriny, pýr | 4-5 kg | AT |  |
| lesné škôlky | buriny | 5-6 kg | AT |  |
| úhorované plochy – príprava pôdy | buriny | 5-6 kg | AT |  |

ROSATE 36 (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 v3) (reg. do 31.12.2016)

| lesníctvo a lesné škôlky | buriny | 3-10 l | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesníctvo a lesné škôlky | buriny | 1,5-3 l | AT |  |
| lesníctvo a lesné škôlky | chemická prebierka aplikáciou na pne | 10% | AT | listnaté stromy |
|  |  | 20% | AT | Ihličnaté stromy |
| lesníctvo a lesné škôlky | chemická prebierka injektážou | 2 ml | AT |  |

LEOPARD 5 EC (Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3) (reg. do 30.11.2019)

| lesné škôlky, lesné kultúry | jednoročné a trváce trávy, retardácia smlzu | 1,5-2,5 l | AT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | smlz | 3-4 l | AT |  |

# Iné prípravky

SILWET L 77 (Z4 Vo1 Vt5 Vč3)

| PLODINA | ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS | DÁVKA | OCHR. DOBA | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín fungicídov a insekticídov |  |  |  |
| s dávkou vody do 400 l.ha-1 |  | 0,1 l |  | bez zníženia základnej dávky fungicídu či insekticídu |
| s dávkou vody nad 400 l.ha-1 |  | 0,2 l |  |  |

# Letecká aplikácia

Zoznam prípravkov povolených na leteckú aplikáciu

KARATE ZEON 5 CS 	lesné porasty, smrek, borovica

Poznámka

1. 	Na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín sa vyžaduje:

a) 	v prvom stupni ochrany prírody rozhodnutie kontrolného ústavu o povolení leteckej aplikácie (§ 31 ods. 3písm. b) zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov),

b) 	v druhom stupni ochrany prírody súhlas orgánu ochrany prírody na pozemnú aj leteckú aplikáciu na súvislej výmere väčšej ako 2 ha (§ 13 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),

c) 	v treťom stupni ochrany prírody súhlas orgánu ochrany prírody na pozemnú aj leteckú aplikáciu bez ohľadu na výmeru (§ 14 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

2. 	Pre leteckú aplikáciu je možné použiť okrem prípravkov uvedených v kapitole 4 - „Zoznam prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu“:

a) 	prípravky uvedené v kapitole 3 - „Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy a včely za účelom ich bezpečného používania“, ktoré sú pre zvieratá, včely a ryby klasifikované v zmysle klasifikácie ako:

Z 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné;

Vč 3: Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie ;

Vo 3: Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý

Vo 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné;

b) 	prípravky spĺňajúce podmienky použitia podľa vyhlášky MPRV SR č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín, okrem totálnych systémových herbicídov na báze glyfosátu.

3. 	Pre vykonanie leteckej aplikácie je potrebné dodržať podmienky uvedené vo vyhláške MPRV SR č. 490/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a o žiadosti o povolenie leteckej aplikácie.

Označenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, včely a užitočný hmyz

a vodné zdroje za účelom ich bezpečného používania

Prípravky na ochranu rastlín su označovane podľa Vyhlášky MP SR č. 256/2008 Z. z. o podrobnostiach o prípravkoch

na ochranu rastlín a o iných prípravkoch

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat (okrem vtákov)

Z 1: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (osobitne pre prežúvavce)

Z 2: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá osobitne nebezpečný

Z 3: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný

Z 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné

0 	Riziko podľa § 7 písm. g) zákona neposúdené

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov

Vt 1: Prípravok je pre vtáky jedovatý

Vt 2: Morene osivo je pre vtáky jedovaté

Vt 3: Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť voľne dostupný vtákom ako potrava

Vt 4: Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie

Vt 5: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie

0	Riziko podľa § 7 písm. g) zákona neposúdené

Prípravky na ochranu rastlín sa v zmysle označenia Vt1 až Vt4 z hľadiska ochrany vtákov môžu aplikovať v chránených

vtačích územiach len v zmysle § 26 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody.

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov

Vo 1: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý

Vo 2: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý

Vo 3: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý

Vo 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby

a ostatne vodne živočíchy prijateľne

0	Riziko podľa § 7 písm. g) zákona neposúdené

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany včiel

Vč 1: Prípravok pre včely jedovatý

Vč 2: Prípravok pre včely škodlivý

Vč 3: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné

-        Prípravok nie je klasifikovaný, termín alebo spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel

0	Riziko podľa § 7 písm. g) zákona neposúdené

Označenie prípravkov z hľadiska účinku na dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

V 1: Prípravok je jedovatý pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

V 2: Prípravok je škodlivý pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

V 3: Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

-        Prípravok sa nehodnotí pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

0	Riziko podľa § 7 písm. g) zákona neposúdené

V 1. ochrannom pásme sú z používania vylúčené všetky prípravky na ochranu rastlín. V ostatných ochranných

pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použite indexy v texte):

P H O 1: Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranne pásmo rozdelene na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

P H O 2 : Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo). Vo vnútornej časti 2. ochranného pásma povrchových vodných zdrojov môžu byť tieto prípravky použité za týchto

podmienok:

- prípravky sa nemôžu použiť ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,

- nesmú sa použiť vo vnútornej časti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu vodárňami,

- prípravky sa môžu používať vo vnútornej časti PHO 2. stupňa povrchových vôd za predpokladu, že bude dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a ďalej budú z ošetrenia týmito prípravkami vylúčené svahovité pozemky (nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd,

- v oblasti použitia herbicídov je potrebne zabezpečiť zvýšený dohľad, pripadne sledovanie rezíduí v indikovaných prípadoch,

- je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrenia daných pozemkov.

P H O 3: Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre cele 2. pásmo).

PEFC zakázané chemické látky

Tento zoznam neobsahuje chemické látky zakázané v schéme PEFC

FSC zakázané chemické látky

AGIL 100 EC

AKILL

ALFATHRIN 10EC

ALGRAMIN

DIMILIN 48 SC

DITHANE DG NEO-TEC

DITHANE M 45

DOMINATOR MAX

DRAGON

ERIBEA

FASTAC

FORESTER

GARLAND FORTE

GILET

GILET Z

GRANIS

GREEN PQF

KARATE ZEON 5 CS

KERB 50 W

KUPRIKOL 50

LAMBDOL

NOVOZIR MN 80

PIRIMOR 50

PROZAFOP 100

QUICKPHOS PELLETS 56GR

QUICKPHOS TABLETS 56GR

REGLONE

RETRO

STAR REQUAT

STAR WEED

STORANET

TREBON 30 EC

TRINET P

VAZTAK 10 EC

VAZTAK ACTIVE