Pracovno – prevádzkový poriadok MES .

Platnosť :   A ) pre zamestnancov OZ Prievidza (Poučenie zabezpečí ved.MES)

B ) pre zamestnancov dodávateľských a odberateľských firiem

( Poučenie svojich zamestnancov preukázateľne zabezpečí

dodávateľská,resp.odberateľská firma.)

Kvalifikácia,zdravotné prehliadky,technické požiadavky na stroje a zariadenia,školenia BOZP:

Pre zamestnancov OZ zabezpečuje ved.MES v spolupráci s OZ.(Vedie príslušnú dokumentáciu.)

Pre zamestnancov dodávateľských a odberateľských firiem zabezpečuje dodávateľská,resp.odberateľská firma.( doklady kvalifikácie má vodič u seba.)

Pracovné – technologické postupy práce jednotlivých strojov a zariadení (čelné nakladače,manipulačné linky- sú k dispozícii u ved.MES,obsluha je preukázateľne kvalifikovaná a zaškolená. ( Spĺňaju podmienky Vyhl. 59/1982 v znení noviel.)

Odvoz dreva.

1/	Pri odvoze dreva odvoznými súpravami nákladných automobilov smú byť zamestnaní vodič najmenej s dvojročnou odbornou praxou v riadení nákladných automobilov. Obsluhovateľ zariadenia pre mechanizovanú nakládku a vykládku dreva musí byť starší ako 18 rokov a musí vlastniť príslušný preukaz odbornej kvalifikácie. Ak závozník (pomocník) môže pracovať muž starší ako 18 rokov.

2/	Pre práce v odvoze dreva musia mať pracovníci predpísanú kvalifikáciu, musia byť zdravotne spôsobilí pre túto činnosť. Pracovníci v odvoze dreva sú povinní podrobiť sa zdravotnej prehliadke v určených intervaloch, podrobiť sa vstupnému a potom periodickému školeniu 1 krát ročne. Pri práci sú povinní používať predpísané OOPP.

3/	Dopravný prostriedok (odvozná súprava) a mechanizačné zariadenie pre nakládku a vykládku dreva musí byť v prevádzkyschopnom stave odpovedajúcom technickým podmienkami výrobcu. Organizácia je povinná zabezpečiť predpísané technické (revízne) kontroly v určených intervaloch. Tiež ostatné nástroje a pomôcky musia byť v prevádzkyschopnom stave. Vodič (strojník) a obsluhovateľ zariadenia pre mechanizovanú nakládku a vykládku dreva musia pri práci používať prevádzkyschopné zariadenia a pomôcky.

- 2 -

4/ Vozidlo (odvozná súprava) pre ručnú nakládku a vykládku musí byť vybavené:

u rovnaného dreva

čelami alebo klanicami schváleného typu vrátane ich nástavcom rebríkom alebo pevne zabudovanými stupadlami pre bezpečný výstup a zostup z plošiny vozidla, pútacím zariadením a ochrannou sieťou, dostatočným počtom podkladacích klinov na zabezpečenie vozidla proti samovoľnému pohybu,

u dlhého dreva

klanicovými oplenmi schváleného typu vrátane ich nástavcov, pútacím zariadením nákladu v predpísanom vyhotovení pre príslušný typ odvoznej súpravy, rebríkom alebo pevne zabudovanými stupadlami pre bezpečný výstup a zostup z plošiny vozidla, dostatočným počtom podkladacích klinov, na zabezpečenie vozidla proti samovoľnému pohybu.

5/ Vozidlo (odvozná súprava) pre mechanizovanú nakládku a vykládku musí byť vybavené:

a) u rovnaného dreva

vybavené ako u ručnej nakládky, ďalej mechanizovaným zariadením pre nakládku (vykládku) dreva ak je táto súčasťou vybavenia vozidla (súpravy), napr. HR,

- u dlhého dreva

vybavené ako u ručnej nakládky, ďalej mechanizačným zariadením pre nakládku (vykládku) dreva, napr. HR.

6/ pri práci v blízkosti vedenia elektrického prúdu musí byť vozidlo vybavené indikátorom vysokého napätia.

7/ Vodič je povinný denne kontrolovať stav klaníc, oplenov a pútacieho zariadenia vrátane zariadenia pre mechanizovanú nakládku a vykládku dreva ak je toto súčasťou vozidla (odvoznej súpravy). Raz za mesiac musí byť vykonaná kontrola určenou zodpovednou osobou, ktorá musí o týchto kontrolách viesť preukázateľné záznamy.

7/ Pri nakladaní a skladaní rovnaného dreva sa zakazuje:

- hádzať polená na vozidlo alebo na zem v dobe, keď ďalší pracovník tieto polená ukladá; taktiež sa zakazuje hádzať polená do rúk odoberajúceho,

stáť alebo sa pohybovať po nezaistenej hromade alebo nakláde dreva,

pohybovať sa pri mechanizovanom nakladaní alebo vykladaní rovnaného dreva v ohrozenom priestore vymedzenom pohybujúcim sa bremenom.

8/ Rovnane musia byť upútané schváleným pútacím zariadením (napríklad račňovým sťahovákom), pričom nesmú byť u klaníc vyššie ako je výška klaníc.

9/ Pútacie zariadenie a úchyt pre koniec jeho lana a ochranná sieť musia byť pripevnené k vozidlu (súprave).

10/  Pri nakladaní a skladaní dlhého dreva sa zakazuje:

- nakladať kmene u klaníc alebo ich schválených nástavcov tak, aby presahovali viac ako polovicu priemeru (obliny); stred nákladu nesmie presahovať viac ako 35 cm nad klanice alebo ich schválené nástavce,

vstupovať na nezabezpečený náklad,

- 3 -

pohybovať sa po odistení klaníc medzi súpravou a skládkou, ak náklad na súprave alebo skládke nie je zabezpečený proti samovoľnému pohybu,

11/ Kmene (výrezy) sa musia navaľovať rovnomerne, ich čelá musia presahovať os predného oplena najmenej o 50 cm.

Pri použití HR sa naviac zakazuje:

- prekročenie maximálne nosnosti HR v závislosti na vyložení ramena,

pri nakladaní a vykladaní dreva pracovať bez ochrannej prilby,

pri nakladaní (vykladaní) dreva HR v priestore trakčného vedenia pod napätím elektrického prúdu, manipulovať s bremenom v kratšej vzdialenosti ako 2 m od okraja trakčného vedenia,

pracovať v ochrannom pásme vysokého a veľmi vysokého napätia,

manipulovať s HR bez vysunutých podpier a stabilizovanej polohy odvoznej súpravy,

vykonávať opravy na HR so zaveseným bremenom alebo pri zdvihnutom výložníku,

zdržiavať sa v pracovnom priestore, t. j. v dosahu HR a bremena počas nakladania alebo vykladania dreva,

vykonávať akékoľvek úpravy na hydraulickom zariadení,

jazda odvoznej súpravy s uložením HR v rozpore s návodom výrobcu HR.

Práca musí byť ihneď prerušená pri zistení poruchy, ktorá má za následok zlyhanie niektorej z funkcií mechanického zariadenia.

Za správnosť manipulácie s nakladacím a vykladacím zariadením zodpovedá obsluhovateľ.

Za uloženie a zabezpečenie nákladu, za neprekročenie stanovenej nosnosti vozidla (súpravy) a za bezpečnosť posádky zodpovedá vodič.

Zakazuje sa skladať drevo z odvoznej súpravy na MES ručne, keď po odistení klaníc sa tieto nesklopia, resp. ak prevažná časť dreva z odvoznej súpravy po tomto nespadne. Na zloženie dreva sa v takýchto prípadoch použije čelný nakladač, alebo hydraulická ruka.

. Dopravný prostriedok musí byť vybavený vhodným typom ručného hasiaceho prístroja.

Manipulácia dreva

1/  Pri ručnom presune dreva musí pracovník používať schválené typy pomôcok (sochor, obraciak, štipák, sapina).

Akákoľvek ručná manipulácia s drevom za jeho pohybu je zakázaná.

2/ Zakazuje sa vykonávať opravy alebo úpravy zariadení MES počas ich prevádzky. Údržbári upovedomia obsluhu o vykonávanej oprave a na ovládače umiestnia tabuľku „nezapínať, na zariadení sa pracuje“.

3/ Používanie ochrannej prilby je povinné:

- pri rozopínaní nákladu, pri skladaní a nakladaní nákladu,

pri manipulácii s bremenami nad úrovňou ramien,

všade tam, kde je nebezpečenstvo pádu bremien zhora.

Pri priečnom rozreze voľne ležiacich kmeňov na voľnom priestranstve reťazovou pílou je pracovník povinný používať chrániče sluchu a ochranu tváre.

- 4 -

4/ Najväčšia prípustná výška hromady dreva (pri ukladaní, resp. navalovaní a pri rozoberaní) je:

V ý š k a  v  m  pre

Použitý prostriedok		Strom		Kmene		Výrezy		Rovnané drevo

Ručne				1,0		1,0		1,0		1,5

Hydraulická ruka		3,0		3,0		3,0		3,0

Čelný nakladač			2,0		2,0		2,0		2,0

Určujúcim kritériom bezpečnostnej výšky hromady s prirodzeným sklonom 30° je prostriedok, ktorým sa hromada rozoberá. Prvý kmeň alebo výrez musí byť podložený.

Ručné rozvaľovanie hromád musí byť vykonávané od čiel kmeňov.

5/ Pri manipulácii s RD sa zakazuje:

- vstupovať na hromadu dreva,

pridržiavať rukami alebo nohami rozrezávaný kmeň,

pozdĺžne rozrezávanie guliačov namiesto štiepania,

vykonávať manipuláciu napružených kmeňov, ak pracovník nemôže zaujať polohu mimo smer pruženia (musí stáť na strane tlaku),

vstupovať pred skládku dreva v čase, keď je táto nezabezpečená alebo rozvalovaná.

6/ Ručné ukladanie rovnaného dreva sa povoľuje len ak pracovník strojí na rovnom a pevnom podklade a to do výšky maximálne 1,5 m. Polená nesmie hádzať pracovník pracovníkovi.

7/ Každý MES musí byť označený výstražnými tabuľkami „Vstup nepovolaným osobám zakázaný“ a dopravnou značkou obmedzujúcou rýchlosť jazdy vozidiel podľa dopravno-prevádzkového poriadku.

20 km/hod.

8/ Manipulačno-expedičné sklady dreva musia byť priestorove usporiadané tak, aby drevo na nich mohlo byť bezpečne skladované, ukladané, manipulované, triedené a z nich expedované. Vnútroskladové komunikácie musia byť bezpečne zjazdné. Priestor MES musí byť počas práce dostačujúco osvetlený.

9/ Skládky dreva na MES musia byť usporiadané tak, aby neprekážali v používaní prístupových ciest, pracovných a manipulačných priestorov a v bezpečnom používaní strojov a zariadení skladu.

10/ Skládky dreva musia mať dostatočne únosné podklady.

11/ Pri voľnom uskladňovaní dreva musí byť dodržaný prirodzený sklon hromady po oboch stranách, t. j. maximálne 30° a prvý kmeň hromady musí byť podložený (zabezpečený proti pohybu).

12/ Technologické zariadenia MES musia spĺňať požiadavky vyhlášky SÚBP č. 59/82 Zb v znení noviel( Vyhl.374/1990 Zb,Vyhl 484/1990 Zb.) Na MES sa môžu používať len stroje a zariadenia v zodpovedajúcom technickom stave. Elektrické káble nesmú byť poškodené a pri križovaní komunikácií musia byť vedené nad týmito alebo v ochranných púzdrach.

13/ Na manipulačných linkách nesmú byť krátené kmene kratšie ako 60 cm.

14/ Pre každý MES musí byť vypracovaný prevádzkovo-pracovný poriadok, ktorý musí obsahovať požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce pre všetky druhy prác a strojov, ktoré sa na sklade vykonávajú, resp. nachádzajú.

- 5 -

15/ Na MES smú pracovať len pracovníci starší ako 18 rokov, zdravotne spôsobilí a pre vykonávanú prácu zaškolení. Skladové mechanizmy môžu obsluhovať len pracovníci, ktorí vlastnia osvedčenie o spôsobilosti pre ich obsluhu.

16/ Transportéry manipulačných liniek

- Musia byť opatrené zariadením na ich zastavenie, dosiahnuteľným v prípade nebezpečenstva z ktoréhokoľvek miesta obsluhy.

- Pred uvedením transportéru do chodu je obsluha povinná upozorniť dohovoreným znamením (napr. klaksón apod.) závislé pracovisko a zrakom sa presvedčiť, či niekomu nehrozí nebezpečenstvo.

- Na dopravníky sa zakazuje vstupovať a prekračovať ich mimo určené prechody a chodiť po ich konštrukcii.

17/ Skracovanie píly manipulačných liniek

- Zakazuje sa uvádzať pílu do rezu pokiaľ kmeň nie je v kľude a ak nie je pridržiavaný.

- Zakazuje sa uvádzať prísunový dopravník do pohybu ak nie je píla vrátená do pôvodnej polohy.

- Zakazuje sa odstraňovať odrezky apod. uviaznuté v kryte píly rukou a v dobe pokiaľ píla nie je v kľude.

- Zakazuje sa rozrezávanie prekrížených kmeňov RP na podperných nosníkoch a ručná manipulácia pri podávaní kmeňov k pozdĺžnemu dopravníku alebo ku kaskádam.

18/ Vagónovanie

- Pri vagónovaní z rampy musí byť medzera medzi rampou a vstupom do vagónu zakrytá dostatočne širokým a únosným krytom.

- Pri mechanizovanom nakladaní dreva na vagóny musí byť vylúčená prítomnosť pracovníkov v pásme jeho možného pádu, dosahu alebo zosunu.

- Pri vyťahovaní lán mechanizačným prostriedkom musí byť pracovník mimo ich dosah.

- Posun vagónov a ich zabezpečenie proti samovoľnému pohybu sa vykonáva podľa predpisov platných v ČSD – vlečkový poriadok.

- Vnútroskladová doprava musí byť vykonávaná podľa dopravno-prevádzkového poriadku MES, s ktorým musia byť pracovníci preukázateľne oboznámení.

- Vodič pred opustením vozidla musí vytiahnuť kľúče zo zapaľovacej skrinky aj keď je vozidlo inak zabezpečené.

- Koľajová doprava dreva na MES s väčším sklonom ako 0,2° musí byť zabezpečená mechanicky.

Požiarna ochrana : MES je samostatný požiarny úsek,všetci pracovníci sa riadia v prípade požiaru Požiarnymi smernicami,ktoré sú zverejnené na chodbe administratívnej budovy MES.

Súčasťou pracovno – prevádzkového poriadku je situačná schéma rozmiestnenia jednotlivých technologických zariadení (ML) ,skládok surových kmeňov,sortimentov,komunikácií a požiarnych zariadení(požiarne vodovody,hasiace prístroje) – túto spracujú pracovníci jednotlivých MES a umiestnia vedľa požiarnych smerníc.

Spracoval : Ing.Svitok Marián,                                                   Schválil :  Ing.Igor Števlík

referent  BTS,PO OZ Prievidza                                                    riaditeľ OZ

Prievidza 3.5.2006.

# Text boxes

LESY Slovenskej republiky, š.p.,  Odštepný závod Prievidza

Švéniho 7,   971 53 Prievidza