Po terénnych obhliadkach s inými záujemcami sme zistili nedostatky v projekte, na ktoré Vás upozorňujeme a ktoré žiadame dodatočne zahrnúť do dodávky prác.

Uvedené doplnky budú následne doplnené aj v zmluve o dielo.

Odchytové zariadenie

- betónové stĺpy musia byť zabetónované

- brány musia byť z pozinkovaného železa

- všetky koly ohrady musia byť z dubovej guľatiny navrhovaného priemeru

Senník

- odstránenie nepotrebných súčastí starého objektu + odvoz odpadu

- doklad o odstránení nepotrebného materiálu (napr. zo smetiska)

- terénne úpravy - zrušenie cca. 10 m betónového oplotenia – odvoz

- dorobenie bránky (odsúvacia) so senníkom – súčasť projektu

- vonkajšia strana senníka ohobľovaná

- doplniť smrekové žrďky (jasličky), ktoré nie sú zahrnuté v projekte

- odvodnenie zadného čela, aby prívalová voda nezatopila seno (napr. zvýšený múrik + odvodňovací kanál z plytkých prefabrikátov)

- kanadský šindeľ farebne zladený s protiľahlým objektom ( bufet)

- súčasťou dodávky je aj vonkajší náter ( Belinka, prípadne kvalitou rovnocenný náter)

Objekt sa nachádza v IV. stupni ochrany, z toho vyplýva prísne dodržiavanie všetkých zásad ochrany ŽP (bezpečná manipulácia s ropnými látkami, prísny zákaz používania chemikálií).

Obhliadka objektu bezpodmienečne nutná.

( kontakt Ing. Garaj ml. 0918 333 507)