## Slide 1
Prírode blízke obhospodarovanie lesov
v územiach NATURA 2000
Lesná správa Malcov 7. – 8.9.2020

## Slide 2: PBOL a legislatíva SR
Zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch /od 1.1.2020/
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
x) prírode blízkym hospodárením v lesoch sú pestovné a obnovné postupy zamerané na vytváranie a pestovanie lesov s diferencovanou vekovou, druhovou, genetickou a priestorovou štruktúrou v maximálnej možnej miere sa približujúcou prírodným lesom charakteristickým pre podmienky danej lokality; tieto postupy v maximálnej možnej miere využívajú prírodné procesy, najmä prirodzenú obnovu drevín, regeneračnú schopnosť lesného ekosystému, individuálny výškový a hrúbkový rast stromov, schopnosť autoredukcie a tvarovú premenlivosť lesných drevín.

## Slide 3: PBOL a legislatíva SR
§18
(4) Pri prírode blízkom hospodárení v lesoch sa uplatňuje účelový hospodársky spôsob, výberkový hospodársky spôsob alebo podrastový hospodársky spôsob maloplošnou formou, pri ktorej plocha jedného obnovného prvku nesmie presiahnuť 0,2 hektára;
v terénoch s priečnym sklonom nad 40 %, v nepriechodných terénoch alebo na neúnosných terénoch nesmie presiahnuť 1,5 hektára pri šírke obnovného prvku nepresahujúcej priemernú výšku obnovovaného lesného porastu.

## Slide 4: PBOL a legislatíva SR
(7) Meniť hospodársky spôsob a jeho formu (ďalej len „prebudova lesa“) možno pri vyhotovení programu starostlivosti o lesy, jeho zmene alebo úprave.
Úpravou programu starostlivosti možno meniť
a) holorubný HS podrastový alebo účelový HS
b) podrastový HS účelový alebo výberkový HS
c) veľkoplošnú formu HS maloplošnú formu HS
d) skupinovú formu HS na stromovú formu HS
POZOR opačným smerom úprava PSL nie je možná !!!

## Slide 5: PBOL a legislatíva SR
Zákon č.543/2005 Z.z. o OPaK /od 1.1.2020/
§14
Tretí stupeň ochrany
1/ Na území na ktorom platí tretí stupeň ochrany, je zakázané
l) používať iné spôsoby hospodárenia v lesoch ako prírode blízke hospodárenie
POZOR! Ochranné pásma chránených území /NPR/
Tam kde nebolo vyhlásené ochranné pásmo /napr. NPR/, je ním územie do vzdialenosti 100m smerom von od jej hranice a platí tam 3. stupeň ochrany prírody
Prechodné ustanovenie:
Zákaz sa nevzťahuje na PSL schválené do 31.12.2019

## Slide 6: Prebudova na PB hospodárenie
cielený proces, pri ktorom sa uplatňujú prírode blízke postupy v lese vekových tried
postupná zmena drevinovej a priestorovej (vertikálnej) štruktúry rovnorodých a rovnovekých lesných porastov na viacvrstvovú, hrúbkovo a výškovo diferencovanú štruktúru
Prebudova sa môže uskutočniť:
výchovou existujúceho lesného porastu /prečistky, výchovné ťažby/
obnovou existujúceho lesného porastu /obnovné ťažby/
prostredníctvom následnej generácie porastu /predsadby (napr. obn. SM porasty) , podsadby/

## Slide 7: Postupy PBOL
Lesy hospodárske „H“ a lesy osobitného určenia „U“
Traktorové terény /sklon do 40%/
HS – podrastový, F – maloplošná
Ruby
MCR jednotlivým a hlúčikovým výberom /hlúčik 1-3 stromy; do 0,03 ha/ - neznižujeme
zakmenenie pod 0,5; vzdialenosť prvkov aj pod 1v porastu
MSCR - skupinový clonný rub; alebo rub s výmerou obnovného prvku do 0,2 ha - môžeme aj
fázovať; ak zakm. pod 0,5 – vzdialenosť min. 1v porastu od nezabezpečeného porastu
HS – účelový, F – stromová a skupinová
Ruby
Stromový účelový rub /JU/
Skupinový účelový rub /SU/ - skupina do 0,20 ha
Cieľ: dopestovať TVEP , tzv. „t“ porasty

## Slide 8: Postupy PBOL
Lesy hospodárske „H“ a lesy osobitného určenia „U“
Lanovkové terény
HS – podrastový, F – maloplošná
Ruby
MCR jednotlivým a hlúčikovým výberom /hlúčik 1-3 stromy; do 0,03 ha/ - neznižujeme
zakmenenie pod 0,5; vzdialenosť prvkov aj pod 1v porastu
MCR - clonný rub; rub s výmerou obnovného prvku do 1,5 ha - ak zakm. pod 0,5 – vzdialenosť min. 1v
porastu od nezabezpečeného porastu, limitujúci faktor – dostupná technológia a poškodenie následného porastu
HS – účelový, F – stromová a skupinová
Ruby
Stromový účelový rub /JU/
Skupinový účelový rub /SU/ - skupina do 0,20 ha

## Slide 9: Postupy PBOL
Lesy ochranné „O“ a lesy osobitného určenia „U“
Traktorové a lanovkové terény
HS – účelový, F – stromová a skupinová
Ruby
Stromový účelový rub /JU/
Skupinový účelový rub /SU/ - skupina do 0,20 ha
Spoločný znak: obnovná doba 50 – 60 rokov, O - nepretržitá

## Slide 10: PBOL a NATURA 2000
NATURA 2000
európska sústava chránených území členských krajín Európskej únie
hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale aj EÚ ako celok
má zabezpečiť udržanie a zlepšovanie priaznivého stavu populácií vybraných druhov živočíchov, rastlín a biotopov, čo však
nevylučuje hospodárske aktivity v územiach
pokiaľ tento stav významne nenarušujú

## Slide 11: PBOL a NATURA 2000
Chránené vtáčie územia (CHVÚ)
vyhlasujú sa na základe smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva
Územia európskeho významu (ÚEV)
navrhujú sa na základe smernice o biotopoch, sú to územia na ochranu biotopov, druhov rastlín a živočíchov

## Slide 15: Podiel z výmery 12,5%

## Slide 16: Obnova PSL a NATURA 2000
2021 - 2030
LC Lesy na LHC Lukov - LS Malcov
LC Lesy na LHC Kružľov - LS Malcov
LC Lesy na LHC Hertník - LS Bardejov

## Slide 17: Obnova PSL a NATURA 2000
ÚEV Čergov a ÚEV Čergovský Minčol
Požiadavky tretích strán na doplnenie podkladov k vypracovaniu PSL
Biotopy
uviesť výskyt a stav biotopov EV a NV podľa JPRL
navrhnúť modely hospodárenia zodpovedajúce ochrane biotopov
Chránené živočíšne druhy /rozšírenie, stav populácie, stav biotopu-trend/
v každom JPRL vyznačiť výskyt chránených druhov
navrhnúť také modely hospodárenia, ktoré zohľadňujú potreby priaznivého stavu chr. druhu
Mlok hrebenatý, Kunka žltobruchá, Mlok karpatský, Boros schneiderov, Fúzač alpský, Fúzač veľký, Roháč obyčajný

## Slide 18: Obnova PSL a NATURA 2000
CHVÚ Čergov - schválený PS 2019 /2019-2048/
Dodržať opatrenia /zapracovať do zásad hospodárenia/
na jednotku plochy 100 ha zachovať 25% porastov starších ako 80 rokov
„O“ - ponechať 30% stromov na dožitie
ponechať dutinové stromy
zabezpečiť ochranné zóny okolo hniezd dravcov
vyššie zastúpenie pionierskych drevín
Na úroveň JPRL zapracovať údaje o hniezdnych a výskytových lokalitách druhov vtákov pre ktoré bolo CHVÚ vyhlásené

## Slide 19: PBOL a NATURA 2000
je vôbec možné skĺbiť
obhospodarovanie lesov
na princípoch prírode blízkeho obhospodarovania a
ciele Natura 2000
v ochrane lesných biotopov a druhov európskeho významu ???

## Slide 20: PBOL a NATURA 2000
Doteraz
hospodárenie s menším dôrazom na možnosti stanovišťa – zníženie prirodzenej štruktúry lesných ekosystémov
vytváranie rovnorodých /aj nepôvodných- SM/ a rovnovekých porastov s nižším stupňom biodiverzity
väčšie ohrozenie lesa aj prebiehajúcimi klimatickými zmenami
- nižšia adaptačná a mitigačná (zmenu klímy zmierňujúca) schopnosť porastov
/porastové steny - vietor, nižšia stabilita, prehrievanie a vysušovanie pôdy, spála kôry, nevyužitie možností väčšej objemovej a vyššej hodnotovej produkcie drevnej hmoty, škody zverou..../

## Slide 21: PBOL a NATURA 2000
PBOL
snažiť sa uplatňovať princípy, ktoré prebiehajú v prírodných lesoch
hospodárením dosiahnuť prirodzenú nerovnovekú štruktúru lesov
lesník je a musí byť tvorca biodiverzity
prebudovať klasický hospodársky les vekových tried /často aj umelo vytvorený/ za stabilný, viacvrstvový, nerovnoveký prírodný hospodársky les
rešpektovať stanovištné podmienky, vlastnosti drevín /nároky na svetlo (JD)/ cez max. PO
zvýšiť stabilitu a odolnosť porastov, vypustiť geometrické tvary, nevytvárať holé plochy, obnoviť široké spektrum pôvodných drevín porastu
zvýšiť objemovú a hodnotovú produkciu
zamerať sa na individuálnu rubnú zrelosť stromu, trvalosť ťažbových zásahov, autoredukciu
optimalizovať lesnú dopravnú sieť s ohľadom na vytvorenie vhodných technologických podmienok pre prírode blízke obhospodarovanie lesov
pritom plne využívať hospodársky potenciál lesa s primeranou ekonomickou efektivitou!!!

## Slide 22: PBOL a NATURA 2000
Súčasne hospodárením vytvárať prostredie pre rozvoj rastlinných a živočíšnych organizmov
Ponechanie ležiaceho a stojaceho mŕtveho dreva v poraste
ak nie je hrozbou z pohľadu OL /vývoj škodcov/ a nie je významnou ekonomickou stratou
nespiľovať stojace suché stromy a štompy, ktoré neohrozujú porast a ľudí
Ponechanie starých dominantných jedincov pôvodného porastu
stromy na dožitie, stromy pamätníci, /min. 5 ks/ha, jednotlivo aj v skupinách/
Zachovať špecifické plochy z hľadiska biodiverzity
oddychové miesta, pramene, studničky, močiare
podporovať zachovanie zriedkavo sa vyskytujúcich druhov drevín (napr. jarabina brekyňa, duby a i plodonosné dreviny)
Ponechanie dutinových a hniezdnych stromov
hniezdenie vtákov
Vylúčiť používanie chemických látok
Takáto životná pestrosť, druhová rozmanitosť plní ciele zadefinované pri vytváraní sústavy chránených území NATURA 2000 !!!

## Slide 23: PBOL a NATURA 2000
Biotop Ls 5.1 Bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy /potencionálny výskyt, mapovanie ???/
HSLT 511 – živné jedľové bučiny
HSLT 611 – Živné jedľovo-bukové smrečiny
Ohrozenie
ústup JD /obnovné postupy, zver/
zastúpenie drevín v prospech SM, SMC, BO
rovnorodé bučiny
umelé vnášanie aj prirodzené rozširovanie alochtónnych a stanovištne nepôvodných druhov drevín
používanie chemických látok
Postupmi PBOL je možné eliminovať ohrozenie biotopov

## Slide 24: PBOL a NATURA 2000
ZÁVER
2PBOL je vhodný spôsob obhospodarovania lesných ekosystémov v územiach NATURY 000

## Slide 25: PBOL a NATURA 2000
mal by sa hľadať
jednoduchý a efektívny
spôsob finančnej podpory obhospodarovateľov lesov aj v územiach Natura 2000

## Slide 26
Ďakujem za pozornosť !
Ing.Mikluš Pavel
poverený vedením VTÚ