SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

1. ZÁKLADNÉ Údaje

1.1 Identifikačné údaje

Názov stavby 	           Rámový priepust na toku Nitra

v k.ú.  Kľačno

Číslo hydrologického povodia	4-22-01

Číslo toku	001

Miesto	k.ú. Kľačno

Okres	Prievidza

Investor stavby	Lesy SR, š.p. GR Banská Bystrica

Námestie SNP č. 8, 975 66  Banská Bystrica

Objednávateľ	Lesy SR, š.p. Odštepný závod Prievidza

Šveniho 7, 971 53 Prievidza

Projektant stavby	Gréková Mária

Správca toku	SVP Topoľčany – tok Nitra

Lesy SR, š.p. OZ Prievidza – tok z Kamennej

doliny

1.2  Údaje charakterizujúce stavbu

Cieľ stavby :                  Prístup a premostenia na tokoch Nitra a ľavobrežnom prítoku

z Kamennej doliny

Základné parametre : – rámový priepust dĺžky 8,0 m

– rúrový priepust dĺžky 8,0 m

– úprava tokov dĺžky 25,5 m

1.3  Východiskové podklady

a)  výber staveniska za prítomnosti zástupcov OZ Prievidza dňa 19.3. 2010

b)  zameranie polohopisu a výškopisu záujmového územia 19.3. 2010

c)  konzultácia s OZ Prievidza dňa 22.4. 2010

d)  konzultácia s SVP Topoľčany (telefonická)

2.  CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA  VÝSTAVBY

2.1  Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Stavenisko sa nachádza medzi Strážovským pohorím a Malou Fatrou na toku Nitra v km 166,600, cca 800 m pod jej prameňom a 4,7 km nad obcou Kľačno.

Lokalita je na sútoku toku z Kamennej doliny a Nitry. Pravobrežná dolina bola sprístupnená lesnou cestou s dvoma súbežnými rúrovými priepustami, voľne ulože-nými bez spevnenia,ktoré boli vplyvom veľkého jarného  prietoku celkom zanesené a ,následne obmyté s vytvoreným novým korytom..Tento stav spôsobil prepadnutie celej vozovky čo  znemožnilo  prevádzkou lesa.

2.2  Údaje o inžinierskych sieťach

Prípadný kontakt s podzemnými vedeniami (i keď málo pravdepodobný) overuje v súčasnosti OZ Prievidza. Vyjadrenia správcov podzemných vedení budú doložené.

3.  Stavebno-technické riešenie stavby

3.1  Koncepcia riešenia stavby

Spojazdnenie a sprístupnenie lesnej cesty s dostatočne dimenzovanými premos-teniami. Nevyhnutná je i malá úprava k premosteniam potokov.

3.2  Stavebné konštrukcie a materiály

Plocha nad premostením bude spevnená kamenivom hrubým drveným fr. 32~63 mm a štrkodrvou 0 ~ 63 mm.

Premostenia budú z rámových dielcov IZM a znova použitými jestvujúcimi rúrovými dielcami, korytové opevnenie z dlažby z lomového kameňa na m.c.

TECHNICKÁ SPRÁVA

Názov stavby 	   Rámový priepust na toku Nitra

v k.ú Kľačno

Miesto                                   k.ú. Kľačno

1.  OPIS OBJEKTU

1.1  Dimenzovanie premostení

-  tok Nitra Q100r  + 60 cm  bezpečnosť

-  prítok Q20r s vtokom do priepustu Q100r, z finančných dôvodov s  použitím

jestvujúcich nepoškodených rúr.

1.2  Premostenie na toku Nitra v km 166,600

Konštrukcia premostenia – bude z rámových dielcov IZM 2/10 (2400 x 2100) svetlosti 2,0x1,5 m, dĺžky 8,0 m, osadené 8,0 m vpravo od súčasného toku v 35 ‰ sklone. Rámové dielce budú uložené do podkladného betónu hr. 20 cm na 10 cm vrstvu štrkopiesku. Výtokové čelo bude spoločné pre tok Nitra aj jeho prítok.

Čelá vtoku, výtoku a krídla výtoku budú zo železobetónu (betón C 12/15 a 16/20, vystužený oceľou 10 505 Ø R10;12 – viď výkres výstuže), hrúbka čela 40 cm.

Konštrukcia nad rámovými  dielcami

– spádový betón hr. 80 mm, s výstužou KARI Ø 6

mm, oká 150/150 mm

– izolácia                                       hr. 10 mm

– cementový poter                         hr. 30 mm

cesty	  – kameň hrubý drvený 32 – 63 mm   3OO mm

– štrkodrva 0 – 63 mm                 80 –100 mm

Premostenie na toku z Kamennej doliny – bude z 8 rúrových dielcov – použitím jestvujúcich, nepoškodených, očistených, uložených do podkladného betónu so štrkopieskovým podsypom hr. 10 mm. Zostávajúce dielce sa uložia v blízkosti staveniska pre ďalšie použitie investorom.

Úprava toku – bude v dĺžke 10,5 + 3,5 +4 = 18 m z kamennej dlažby na m.c., kladenej do podkladného betónu.

Na konci kamennej dlažby budú zabezpečovacie betónové pásy s krídlami zapuste-nými do terénu.

Úprava výtoku – na dĺžke 4,0 m dlažbou z lomového kameňa na m.c. stabilizovaná guľatinovým pásom dvojitým a rovnaninou z lomového kameňa na dĺ. 3,0 m.

Zábradlie – oceľové, z dvoch vodorovných rúrok výšky 1,1 m, zo stĺpikov z valco-vaných tyčí dĺžky 10,9 m.

Odvodňovací rigol z možného prameňa nad zabezpečovacím pásom prítoku bude na dĺžke 8,0 m v ryhe 0,5 x 0,5 m vyplnený geotextíliou, dvoma radmi odvodňovacieho potrubia zasypané kamenivom.

2. Organizácia výstavby

2.1 Stavenisko

Charakteristika staveniska – je komentovaná v bode 2.1 sprievodnej správy. Dopravná trasa pre stavebný materiál a dielce je po štátnej ceste Prievidza, Kľačno, smer Rajec a pri odbočke k hotelu Reváň na lesnú cestu.

Skládky je možné zriadiť pri parkovisku na odbočke a pri stavenisku.

2.2 Vytýčenie stavby

Polohové vytýčenie – osi premostení na spojnicu medzi dvoma stĺpmi elektrického vzdušného vedenia.

Výškové vytýčenie –– PB = 584,92 - ľavá rímsa výtokového čela na priepuste cesty k chate Reváň.

2.3  Búracie práce – rozoberacie práce

Búracie práce budú spočívať z rozobratia 16 kusov rúr a  3 kusov betónových stĺpov. Stĺpy budú uložené v blízkosti staveniska s možnosťou ďalšieho použitia. Osem rúr bude použitých najskôr na prevedenie vody počas vybudovania betón. lôžka a potom zabudovaných na priepust a zostávajúce sa uložia pre ďalšiu potrebu investora.

2.4  Zemné práce

Celý výkopový materiál podľa výkazu výmer bude uložený pozdĺž  brehu toku Nitra a použitý na vyrovnanie jeho nerovností.

2.5  Prehľad hlavných stavebných výkonov – viď výkaz výmer.

3.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky platné predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky na bezpečnosť práce pri vykonávaní stavebných prác ustanovuje vyhláška č. 59/82 a č. 374/90 Z.z.

Upozorňujeme najmä na dodržiavanie:

§ 11 – vymedzenie a príprava staveniska

§ 16 – skladovanie stavebného materiálu

§ 19 – zabezpečenie výkopových prác

§ 21 – zabezpečenie stability stien výkopov

časť 6 – betonárske práce

časť 7 – murárske práce

§ 45 – manipulácia s bremenami

časť 10 – búracie a rekonštrukčné práce

Najneskôr 3 týždne pred zahájením výkopových prác je potrebné upovedomiť SRZ Prievidza o skutočnosti, že na toku Nitra budú prevádzané stavebné práce.

Dodávateľ stavebných prác je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia.

Aby po dobu realizácie nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa :

-  dbať aby neboli devastované okolité plochy

-  dodržiavať nariadenia a Vyhlášky  „O ochrane ovzdušia, vodných zdrojov,

tokov a plôch“.

-  pri výjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpečovať ich čistenie

-  stavebný a ostatný odpad, ktorý vznikne pri prácach na realizácií objektov

ukladať na riadené skládky, likvidovať a nakladať s nimi v zmysle Vyhlášky

o odpadoch č. 284/2001Z.z.

Žilina, apríl 2010                                                  Vypracoval:       Gréková Mária